Утв. решением  СНД городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области от  29.12.2011 г № 177

(в редакции решения  СНД городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области от № 190 от  16.11.2017)

ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ»

Генеральный план городского поселения - город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области

Том II

Обоснование проекта генерального плана

15645 - ПЗ

Воронеж  2010 г.

ОАО «ВОРОНЕЖПРОЕКТ»

Генеральный план городского поселения - город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области

Том II

Обоснование проекта генерального плана

15645 - ПЗ

Генеральный директор							Л.А. Подшивалова

Главный инженер								Л.А. Митин

Главный архитектор							М.В. Паничев

Главный инженер проекта						Е.М. Иванова

Свидетельство СРО-П-015-11082009 № 001-П-3666025853

Воронеж  2010 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА Обозначение Наименование Примечание Том I Положение о территориальном планировании (пояснительная записка) 15645 - ПЗ Графические материалы: Схема генерального плана. М 1:10000 ГП-2 Том II Обоснование проекта генерального плана (пояснительная записка) 15645 - ПЗ Графические материалы: Схема современного использования и комплексной оценки территории. М 1:10000 ГП-1 Схема генерального плана. М 1:10000 ГП-2 Схема развития транспортной инфраструктуры. М 1:10000 ГП-3 Схема развития инженерной инфраструктуры. М 1:10 000 ГП-4 Том III Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 15645 - ПЗ Изм Кол.уч Лист № док. Подп. Дата ГИП Е.М. Иванова Пояснительная записка Стадия Лист Листов ГАО Ю.М. Власов ГП 3 97 Архитекторы К.Ю. Кузнецов ОАО «Воронежпроект» Инженеры И.В. Кондакова Т.Б. Адоньева И.В. Киселева Е.В. Сыряная М.В. Колюжная Т.А. Яковлева Г.И. Власова

Содержание Тома II:

Введение.	7

1. Общие сведения о городском поселении.	9

1.1. Положение городского поселения в административно-территориальном устройстве муниципального района.	9

1.2. Историко-градостроительный анализ.	10

1.3. Анализ реализации предшествующей градостроительной документации.	16

2. Анализ состояния территории городского поселения – город Богучар, проблемы и направление его комплексного развития.	16

2.1. Природно-ресурсный потенциал и экологическое состояние территории.	16

2.2. Население и демография.	22

2.3. Экономическая база и сфера занятости.	25

2.4. Земельный фонд городского поселения и категории земель.	28

2.5. Планировочная организация и функциональное зонирование территории городского поселения	30

2.5.1. Функциональное зонирование территории городского поселения	30

2.6. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории	36

2.6.1. Ограничения в зонах влияния природных факторов	36

2.6.2. Ограничения в зонах влияния техногенных факторов	38

2.6.3. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия	40

2.7. Объекты местного значения.	41

2.7.1. Объекты капитального строительства муниципального района.	41

2.7.2. Объекты капитального строительства местного значения поселения.	46

2.7.3. Жилищный фонд. Обоснование объемов и территорий жилищного строительства.	47

2.7.4. Предложения по обеспечению территории поселения объектами культуры, физкультурно-оздоровительными сооружениями	49

2.7.5. Рекреационное обслуживание, благоустройство и озеленение территории.	50

2.7.6. Инженерная инфраструктура.	51

2.7.7. Транспортная инфраструктура.	55

2.7.8. Объекты специального назначения.	58

2.8. Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и районного значения.	59

3. Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию.	61

3.1. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства и планировочной организации территории городского поселения	61

3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов. Ранее отведенные территории.	63

3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района.	65

3.4. Размещение объектов капитального строительства местного значения поселения.	67

3.4.1. Объекты жилищного строительства.	67

3.4.2. Объекты культуры, библиотечного обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения.	68

3.4.3. Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения.	69

3.4.4. Предложения для разработки мероприятий по инженерной подготовке.	70

3.4.5. Объекты специального назначения. Предложения по обеспечению территории городского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронений.	71

3.4.6. Задачи и предложения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.	73

3.4.7. Объекты транспортной инфраструктуры.	73

3.4.8. Объекты инженерной инфраструктуры	74

4. Основные технико-экономические показатели.	95

Приложение:

- Техническое задание на подготовку проекта генерального плана городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области.

- Письмо главы городского поселения – г. Богучар от 13.апреля 2010года № 161: «О не включении земель лесного фонда».

- Письмо Управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области от 04.03.2010 №591

- Постановлении администрации города Богучар № 308 от 23.08.2004г. Об утверждении площади земельных участков для Министерства обороны РФ.

Проект разработан творческим коллективом в составе:

ГИП-начальник отдела							Е. М. Иванова

Главный архитектор отдела						Ю.М. Власов

Анализ состояния территории и обоснование предложений по территориальному планированию:

Архитектор: 									К.Ю.Кузнецов

Инженер-экономист								И.В. Кондакова

Инженер-эколог						 		Т.Б. Адоньева

Транспортная инфраструктура						К.Ю.Кузнецов

Инженерная инфраструктура:

Водоснабжение, водоотведение					Е.В. Сыряная

Теплоснабжение							М.В. Калюжная

Электроснабжение							Т.А. Яковлева

Газоснабжение							Г.И. Власова

Объекты специального назначения					И.В. Киселева

# Введение.

Генеральный план городского поселения – г. Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области выполняется на основании Постановления администрации городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области №1 от 15.01.2007 г., в соответствии с техническим заданием на подготовку проекта и с Градостроительным кодексом РФ от 23.12.2004 г. №190-ФЗ и инструкцией, утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП-11-04-2003, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал городского поселения выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), социально-экономическое развитие; развитие транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселение и развитию населенных пунктов, жилищное строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта Генерального плана городского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по организации территории городского поселения – г. Богучар, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Генеральный план городского поселения – г. Богучар включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией городского поселения – г. Богучар в 2007-2009 гг.:

- Паспорт муниципального образования городского поселения – г. Богучар;

- Данные анкетного обследования;

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Картографические материалы территории городского поселения – г. Богучар, имеющиеся в наличии;

- Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Департамент архитектуры и строительной политики, 2009г;

- Материалы «Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Воронежской области» ФГУП российский государственный НИИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2006г.

В составе генерального плана городского поселения – г. Богучар выделены следующие временные сроки:

Исходный год – 2007 г.

Расчетный срок - 2029 г.

I очередь – 2019 г.

# 1. Общие сведения о городском поселении.

## 1.1. Положение городского поселения в административно-территориальном устройстве муниципального района.

Городское поселение – г. Богучар входит в состав Богучарского муниципального района Воронежской области и расположено на юге Воронежской области (на расстоянии 232 км. от г. Воронежа) на границе с Ростовской областью. Административным центром поселения является г. Богучар, являющийся также административным центром Богучарского муниципального района. Город Богучар – имеет выгодное экономико-географическое положение, на федеральной а/д «Дон», в 64км от ж/д.ст. Кантемировка на линии Лиски – Миллерово, что создает возможность межрегионального сотрудничества с Ростовской областью и международного – с Украиной.

Площадь территории городского поселения – г. Богучар составляет 1325 га. Граница города полностью совпадает с границей городского поселения. Село Залиман в плотную прилегает к городу Богучар, и имеет с ним единую инфраструктуру.

Городское поселение граничит на севере, востоке, западе – с Залиманским сельским поселением, на юге – Поповским сельским поселением Богучарского муниципального района.

Численность населения городского поселения по данным паспорта муниципального образования на 01.01.2008 г. составляет – 13,277 тыс. чел.

Границы и статус городского поселения – г. Богучар установлены Законом Воронежской области №63-03 от 15.10.2004г. «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области».

Описание Границ городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской

I. Линия прохождения границы городского поселения - город Богучар по смежеству с Залиманским сельским поселением

От точки стыка 0302365 линия границы идет в северо-восточном направлении по ломаной линии, сначала по границе пастбища, изрезанного промоинами, пересекает автомобильную магистраль М-4 "Дон" и идет по северо-восточной стороне автомобильной магистрали М-4 "Дон" до точки 0342187.

От точки 0342187 линия границы идет в юго-восточном направлении по ломаной линии, сначала пересекает полезащитную лесную полосу, затем с южной стороны полевой дороги до точки 0302053.

От точки 0302053 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по ломаной линии по границе села Залиман, далее по южной стороне полевой дороги до точки стыка 0302209 границ городского поселения - город Богучар, Залиманского и Поповского сельских поселений.

Протяженность границы - 10810 м.

II. Линия прохождения границы городского поселения - город Богучар по смежеству с Поповским сельским поселением

От точки стыка 0302209 линия границы идет в общем юго-западном направлении по ломаной линии, сначала по середине реки Богучарка, по сенокосу, пересекает реку Левая Богучарка, вновь идет по сенокосу, затем идет по пастбищу, пересекает автомобильную дорогу, идет по пастбищу, поворачивает по болоту, заболоченному пастбищу, поворачивает и идет по заболоченному пастбищу и далее по середине реки Богучарка до точки стыка 0302633.

От точки 0302633 линия границы идет в северо-западном направлении по ломаной линии по границе села Поповка до точки стыка 0302365 границ городского поселения - город Богучар, Поповского и Залиманского сельских поселений.

Протяженность границы - 9363 м.

Общая протяженность границы городского поселения - город Богучар - 20173 м.

В настоящем проекте для расчетов приняты площади и границы, утвержденные в составе графического приложения к Закону Воронежской области №63-03 от 15.10.2004 года. Имеющиеся расхождения по площади в данных, представленных Земельной кадастровой палатой, Агентством Роснедвижимость и отраженных в паспорте муниципального образования, являются следствием незаконченности работ по кадастровому учету земель различных категорий.

Для целей территориального планирования поселения, основополагающим показателем являются территории населенных пунктов, площадь которых определяется в их границах. Однако для утверждения границ населенных пунктов и, соответственно, их площади, необходимо проведение землеустроительных работ.

## 1.2. Историко-градостроительный анализ.

Богучар основан в 1704 г. как слобода. В 1779 г. получил статус города, центра уезда. Является историческим городом Российской Федерации. На государственной охране состоят 46 памятников истории и архитектуры.

Слобода Богучар была основана в 1704 г. на левом берегу реки Богучарки, в 6 км выше места ее впадения в реку Дон. Первыми поселенцами и строителями будущего города стали переведенные по указу Петра I из г. Острогожска казаки, образовавшие Богучарскую сотню Острогожского полка.

Ландшафт местности, выбранный для поселения, хотя и живописен, но достаточно сложен. Это пойма реки Богучарки шириной около 500 м, в половодье зачастую заливаемая водой, и высокие, с перепадом отметок до 100 м, надпойменные террасы, изрезанные овражно-балочной системой.

Слобода была заложена к юго-востоку от современного центра города, на берегу реки, делавшей в этом месте небольшой плавный изгиб. Центр поселения расположился как бы на полуострове, омываемом руслом реки с запада и востока, а с севера ограниченном озером Лиман. Здесь была возведена небольшая деревянная крепость с башнями, а в 1730 г освящена первая деревянная церковь Ильи Пророка1. Основные подъездные дороги из Воронежа и к реке Дон тянулись вдоль русла реки и подошвы береговых склонов. При дорогах формировались жилые кварталы, имевшие в пойме довольно правильную прямоугольную форму, а на склонах первой надпойменной террасы - клиновидные очертания.

Дорегулярная планировка Богучара, отображенная на плане 1779 г. представляла собой линейный приречный тип с элементами лучевой системы. Помимо основного центра города, в юго-западной части на плане читается широкий разрыв в застройке (примерно по оси нынешней ул. Кирова), расположенный перпендикулярно к реке. Здесь же показана еще одна церковь - приходская деревянная Троицкая.

Сведения о застройке Богучара в XVIII в. крайне скупы. В описях указываются два деревянных строения, без фундаментов, под соломенными крышами, построенные до 1780 г. В 1780-81 гг. перестраивается Ильинская церковь, вновь освященная во имя Рождества Пресвятой Богородицы; в 1780 г. в новом центре города, при главной дороге, строится каменная колокольня Троицкой приходской церкви, ставшей соборною с 1830 г.

Официально статус города Богучар получил в 1779 г. В Записке воронежского генерал-губернатора Е. Щербинина императрице Екатерине II говорилось: "Город новоназначающийся ведомства Острогожской провинции Калитвянского комиссариатства слобода Богучар привилегированная. Оная слобода положением своим па большой дороге/ведущей в крепость Се. Димитрия Ростовского, на реке Богучаре, которая впадает в Дон, имеет беспрепятственную коммуникацию доставлять разные провизии до крепости Св. Димитрия. Самое же селение пространное, простирается в длину до трех верст выстроенного лучшим порядком, имеет крепость с деревянными башнями и земляным валом и палисадником, а также каменную и деревянную церковь и немалое число помещичьих хороших домов" [5]. По описи 1780 г. в городе числилось 428 домов и 2887 жителей. Здесь говорилось, что Богучар располагается "речки Правого Богучара на левой, а озера Лимана по обеим сторонам. Сей город крепостного укрепления не имеет, в нем публичные строения 2 церкви, первая соборная Рождества Пресвятой Богородицы с приделом св.Пророка Илии, вторая приходская Живоначальныя Троицы каменные. Присутственные места - выход для хранения денежной казны, а для письменных дел - архив, три соленых анбара и тюремная изба деревянные,." В "Топографическом описании Воронежского наместничества", составленном в 1885 г., отмечалось, что город "фигуру имеет продолговатую пятисторонней трапеции", домов обывательских к этому году уже было 510, лавок

21 сентября 1781 г. был утвержден герб уездного города Богучара: "В верхней части щита герб Воронежский, В нижней зверек, называемый хорек, в золотом поле, каковых в окрестностях сего города очень много". А 20 апреля 1786 г. императрица Екатерина II высочайше утвердила регулярный план Богучара. На этом плане обозначена территория собственно города: пойменная часть с небольшим заходом на склоны надпойменной террасы и территории слобод Залиман и Лысогорки. Новая планировка города учитывала уже сложившуюся в XVIII в. градостроительную структуру.

Сохранялись въездные дороги (нынешние ул.Дзержинского и ул.Малаховского), площади с храмами. Кварталы, так же как и в дорегулярном городе, тянулись вдоль реки и склонов

Новую планировочную композицию получила лишь центральная часть города. Ее ядром стала большая квадратная площадь с Троицким собором и типовой группой зданий присутственных мест. С юга площадь была открыта к реке, с севера ее ограничивала улица, соответствующая нынешним улицам Урицкого и К. Маркса. Главная планировочная ось, являвшаяся осью симметрии для всей композиции, - улица Нагорная (ул. Кирова) имела меридиональное направление, начиналась от площади и поднималась вверх по склону, завершаясь на севере въездными воротами и дорогой "в хутора". К этой оси, напоминая колос пшеницы, примыкали 6 кварталов трапециевидной и клиновидной формы, образуя веерную планировку. Между западной границей города, соответствующей примерно нынешней ул. Брагонина, и восточной границей слободы Лысогорка (нынешняя ул. Веремеевой) был оставлен широкий разрыв - "интервал" для кузниц.

На плане города 1798 г. помимо прямоугольных кварталов пригородных слобод Залиман и Лысогорка, еще показана планировка слободы Песковатка, 7 прямоугольных кварталов которой расположены на правом берегу реки Богучарка.

Последующие годы застройка Богучара и пригородов велась в основном по регулярному плану, но с обусловленными рельефом корректировками. В результате планировка города не получила в полном объеме задуманной и утвержденной геометричности. Так, например, главная планировочная ось - нынешняя ул. Кирова - только на 200-метровом отрезке от площади сохраняет заданное генпланом меридиональное направление, а далее уклоняется на северо-запад, следуя водораздельной линии рельефа. Кварталы прибрежной линейной планировки слобод имеют правильную форму только по красным линиям осевых проезжих улиц.

В апреле 1847 г. Богучар буквально опустошили два сильнейших пожара: сгорело более 200 жилых домов, земский суд и уездное казначейство. После этих пожаров город начинает отстраиваться вновь. В опубликованных в 1862 г. статистических материалах приводятся следующие цифры: в городе проживало 2683 человека, было 286 домов, из них каменных - 6, деревянных – 278.

В конце 1850-х гг. российским правительством была предпринята попытка составления новых проектных планов городов, в том числе для Воронежской губернии. В 1865 г. план Богучара был направлен в Санкт-Петербург, но не утвержден из-за ряда замечаний. В 1867 - 71 гг. его дорабатывал воронежский архитектор П.В.Швейкин, но сведений о дальнейшей судьбе второго генплана города нет.

Советская власть в Богучаре была установлена 25 февраля 1918г. и вплоть до января 1920 г. территория города была ареной военных действий гражданской войны. Первые послереволюционные десятилетия не внесли ничего нового в сложившуюся архитектурную среду. В национализированных зданиях разместились советские учреждения, в большинстве своем сохраняя первоначальные функции: гимназии - школы, управы - административные учреждения и т.д. Лишь в 1930-е гг. были закрыты все городские церкви.

Значительный ущерб городу и его исторической застройке нанесла Великая Отечественная война. С 10 июля по 19 декабря 1942 г. Богучар был в оккупации. После освобождения города многие здания были полностью или частично разрушены. Некоторые из них в послевоенные годы восстановили в прежнем виде (мужская гимназия), некоторые - полностью разобрали (особняк Куранова).

В 1976г. был утвержден генеральный план города, разработанный Воронежским институтом "ЦЧР Проект", а в 1981 и 1985 гг. выполнялись проекты детальной планировки районов города. Как и в других исторических городах области градостроительная документация совершенно не учитывала 300-летнию историю архитектурного развития города, его уникальную регулярную планировку, традиции формирования объемно-пространственной композиции. Так, например, при ул. 25 лет Октября был выстроен узел связи, заслонивший собой церковь И.Воина.

Сейчас в современную черту города входят бывшие пригородные слободы Лысогорка и Песковатка, Слобода Залиман, несмотря на то, что она практически сомкнулась с Богучаром, продолжает являться пригородным селом. По статистическим данным на 1993г. в Богучаре проживало 8,6 тысяч человек. В 1994 г. в город была переведена крупная войсковая часть, за счет чего население увеличилось до 12 тысяч человек.

В «Дозорной книге» Воронежского уезда 1615 года и в ряде других документов второй половины XVII века упоминается речка Богучарка. Будущий город получил название по этой небольшой степной речке, впадающей в Дон с правой стороны.

Известно, что до Булавинского восстания 1707-1708 годов на Дону было много казачьих городков, которые за сочувствие повстанцам Петр Первый приказал разорить.

В литературе высказывались мнения, что на месте города Богучара было небольшое селение казаков. В книге И.Ф. Токмакова «Город Богучар, Воронежской губернии и его уезд», изданной в 1900 году, дается косвенное указание, что казачий город Богучар был еще в 1704 году.

Однако, документальных подтверждений этому не найдено.

Сведения о первых годах существования слободы Богучар крайне скудны. Почти одновременно с Богучаром возникло соседнее село Залиман.

В 1765 году Богучар вошел в Меловатское комиссарство Острогожской провинции Слободско-Украинской губернии.

В 1779 году Богучар преобразуется в город и становится центром Богучарского уезда Воронежского наместничества. Город насчитывалм428 домов, 2887 жителей и располагался по обеим сторонам Реки Богучарки.

В 1797 году город Богучар вместе с уездом переходил в состав Слободской Украинской губернии, но в 1802 году снова возвращен в Воронежскую губернию.

В конце XIX века Богучар был захолустным уездным городком.

В Богучаре родились такие выдающиеся люди, как Александр Николаевич Афанасьев – собиратель и исследователь фольклора, историк и этнограф; Василий Яковлевич Яковлев (Базилевский – Богучарский) – историк революционного движения России.

В 1915-1918 годах в Богучарской мужской гимназии учился всемирно известный писатель Михаил Александрович Шолохов. Сейчас это школа-интернат, где на двери одного из классов висит табличка «Здесь учился М.А. Шолохов», есть в школе-интернате шолоховская комната, в которой собран обширный материал.

В период гражданской войны в Богучаре был создан Богучарский коммунистический полк, который позднее, в ходе борьбы, вырос в бригаду, а затем в 49-ю дивизию.

10 июля 1942 года город был оккупирован врагами. Богучарцы создали полк народного ополчения и назвали его именем героя гражданской войны В.А. Малаховского.

Создавался также партизанский отряд.

Уже 19 декабря 1942 года город был освобожден.

В настоящее время это современный растущий город с целым рядом промышленных предприятий, с обслуживанием населения на современном уровне, с зелеными асфальтированными улицами.

В 1990 году постановлением коллегии Министерства культуры РСФСР, коллегии госстроя и президиума совета ВООПИК г. Богучар был включен в список исторических населенных мест РСФСР.

Объекты культурного наследия городского поселения- город Богучар.

На территории городского поселения г. Богучар согласно Решения исполкома Воронежского областного Совета народных депутатов от 21.04.83 г. №246 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры области», а также Постановления администрации Воронежской области от 18.04.94 г. №510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области», поставлено на государственную охрану регионального значения 30 объектов и вновь выявленных 20 объектов.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры поселения)

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на гос. охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь Иоанна Воина | 1903 г. | Р | № 246 | ул. Красноармейская |
| 2 | Жилой дом | 1883 г. | Р | № 246 | ул. 25 Октября,3 |
| 3 | Флигель тюремный с церковью Никольской | 80-е годы XIX в. | Р | № 510 | ул. 25 Октября,72 |
| 4 | Тюрьма уездная | 1842 г. | Р | № 510 | ул. 25 Октября,74 |
| 5 | Дом жилой | посл. четв. XIX в. | Р | № 510 | ул.Дзержинского,32 |
| 6 | Училище ремесленное (2 здания) | 1905 г. | Р | № 510 | ул.Дзержинского,40 |
| 7 | Дом купеческий | XIX в. | Р | № 510 | ул.К.Маркса,2 |
| 8 | Здание женской гимназии | 1873 г. | Р | № 246 | ул.К.Маркса,3 |
| 9 | Жилой дом Куранова | XIX в. | Р | № 510 | ул.К.Маркса,6 |
| 10 | Дом жилой | XIX в. | Р | № 246 | ул.К.Маркса,8 |
| 11 | Комплекс уездных земских учреждений: | 1884 г. | Р | № 510 |  |
|  | а) Управа земская | 1884 г. | Р | № 246 № 510 | ул.Кирова,1 |
|  | б) Земский склад | 1884 г. | Р | № 510 | ул.Кирова,1 |
|  | в) Больница земская | 1884 г. | Р | № 510 | ул.Володарского,1 |
|  | г) Училище | 1884 г. | Р | № 510 | ул.Кирова (во дворе) |
|  | д) Лавка торговая | 1884 г. | Р | № 510 | ул.1 Мая,2 |
|  | е) Арестный дом | 1884 г. | Р | № 246 № 510 | ул.1 Мая,2-б |
|  | ж) Богадельня | 1883 г. | Р | № 246 № 510 | ул.1 Мая,2-г |
|  | з) Дом жилой | 1883 г. | Р | № 246 № 510 | ул.1 Мая (во дворе) |
|  | и) Хозяйственный корпус | н. XX в. | Р | №510 | во дворе |
| 12 | Дом с лавкой | с. XIX в. | Р | №510 | ул.Кирова,8 |
| 13 | Водонапорная башня | 1909 г. | Р | №246 | ул.Красноармейская |
| 14 | Электростанция | 1880-90-е г.г. | Р | №510 | ул.Ленина,32 |
| 15 | Церковь Рождества Богородицы | 1862 г. | Р | № 246 | ул.ленина,36-а |
| 16 | Дом купеческий | к. XIX в. | Р | № 510 | ул.Малаховского,1 |
| 17 | Здание городской управы и общественного банка | 1868 г. | Р | № 246 | ул.Малаховского,6 |
| 18 | Здание Александровского училища | 18883 г. | Р | № 246 | ул.Малаховского,8 |
| 19 | Пожарная часть | к. XIX в. | Р | № 510 | ул.Малаховского,10 |
| 20 | Баня | нач. XX в. | Р | № 510 | ул.Малаховского,9 |
| 21 | Лавка Перелыгина | кон. XIX в. | Р | № 510 | ул.Павших стрелков,3 |
| 22 | Дом торговый Бондаревских с жилым флигелем | кон. XIX в. | Р | № 510 | ул.Павших стрелков,11 (флигель – ул.Шолохова,6) |
| 23 | Дом Селиверстова с магазином | кон. XIX в. | Р | № 510 | ул.Прокопенко,1 |
| 24 | Дом, в котором жил писатель М.А. Шолохов | 1915-1918 г.г. | Р | № 246 | ул.Прокопенко,15 |
| 25 | Здание мужской гимназии, где учился писатель М.А. Шолохов | 1915-1918 г.г. | Р | № 246 | ул.Шолохова,4 |
| 26 | Дом народный | 1900 г. | Р | № 510 | ул.Шолохова,13 |
| 27 | Жилой дом | кон. XIX в. | Р | № 246 | ул.Урицкого,1 |
| 28 | Дом жилой | кон. XIX в. | Р | № 510 | ул.Урицкого,5 |
| 29 | Братская могила №51 | 1918 г. | Р | № 510 | Городской парк |
| 30 | Братская могила №52 | 1942 г. | Р | № 510 | Городской парк |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 31 | Дом, в котором жил и работал в летние периоды Кищенко А.М. | XX в. | Выявленный | - | г. Богучар, ул.Дзержинского,49 |
| 32 | Дом жилой | кон. XIX в. | Выявленный | - | ул.Дзержинского,34 |
| 33 | Дом жилой | кон. XIX в. | Выявленный | - | ул. 25 Октября,17 |
| 34 | Дом жилой | кон. XIX в. | Выявленный | - | ул. 25 Октября,44 |
| 35 | Дом жилой | кон. XIX в. | Выявленный | - | ул. 25 Октября,55 |
| 36 | Дом жилой | кон. XIX в. | Выявленный | - | ул. 25 Октября,73 |
| 37 | Школа начальная | кон. XIX в. | Выявленный | - | ул.К.Маркса,9 |
| 38 | Дом, в котором жил Герой Советского Союза Бондарев Д.И. | 1956 г. | Выявленный | - | ул.К.Маркса,16 |
| 39 | Дом крестьянский | кон. XIX в. | Выявленный | - | ул.Ленина,25 |
| 40 | Дом жилой | кон. XIX в. | Выявленный | - | ул.Ленина,28 |
| 41 | Дом жилой | кон. XIX в. | Выявленный | - | ул.Прокопенко,2 |
| 42 | Дом жилой | XIX в. | Выявленный | - | ул. Победы,9 |
| 43 | Дом жилой | XIX в. | Выявленный | - | ул.Дзержинского,61 |
| 44 | Дом жилой | кон. XIX в. | Выявленный | - | ул.Кирова,4 |
| 45 | Дом жилой | кон. XIX в. | Выявленный | - | ул.Кирова,16 |
| 46 | Дом жилой | кон. XIX в. | Выявленный | - | ул.Кирова,28 |
| 47 | Могила Героя Советского Союза Бондарева Д.И. | 1968 г. | Выявленный | - | Городское кладбище |
| 48 | Мельница | до 1917 г. | Выявленный | - | пер.Мельничный,8а |
| 49 | Мельница малеевская | XIX в. | Выявленный | - | Остров |
| 50 | Особняк купеческий | сер. XIX в. | Выявленный | - | пл.Малаховского,2 |

Принятые сокращения:

Р – региональная категория охраны памятника;

Расположение ОИКН показано на схеме ГП-1.

## 1.3. Анализ реализации предшествующей градостроительной документации.

Последним градостроительным документом, регулирующим развитие территории городского поселения – город Богучар, является генеральный план, выполненный проектным институтом «Воронежгражданпроект» в 1978 году.

В результате анализа генерального плана выявлено, что предлагаемые планировочные и инженерные решения остались до конца не реализованными.

Ранее разработанная документация устарела, прежде всего, в силу изменившихся радикальным образом социально-экономических и политических условий, что исключает использование её в качестве инструмента эффективного управления развитием территории.

Указанные обстоятельства предопределяют необходимость подготовки новых документов территориального планирования.

Для городского поселения – город Богучар в качестве такого документа в соответствии с ГрК РФ определен Генеральный план городского поселения.

# 2. Анализ состояния территории городского поселения – город Богучар, проблемы и направление его комплексного развития.

## 2.1. Природно-ресурсный потенциал и экологическое состояние территории.

В разделе приводится оценка природно-ресурсного потенциала городского поселения по следующим факторам:

- природно-климатические условия;

- ландшафтная характеристика;

- экологическое состояние;

- рекреационный потенциал.

| № п/п | Факторы оценки | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| I | Природно-климатические условия |  |
| 1. | Строительно-климатические условия | Подрайон II В. Климат умеренно- континентальный с жарким сухим летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. |
| 2. | Средняя годовая tº (абс. max и min tº) | Среднегодовая температура воздуха +6,9º, июля +21,8º, января – 8,7º, абс. max tº +43º, абс. min -32º. |
| 3. | Продолжительность солнечного сияния | 1743 часа в год; максимальная продолжительность приходится на июнь–июль – от 248 до 280 часов. |
| 4. | Преобладающее направление ветра | В годовом ходе – юго-западное; июль – северо-западное и западное, январь – юго-западное. Среднегодовая скорость ветра от 2,7 до 3,9 м/сек. |
| 5. | Среднегодовое количество осадков, относительная влажность воздуха | 476 мм.; 70% приходится на теплый период года (с апреля по октябрь). Среднегодовая относительная влажность воздуха – 72%. |
| 6. | Толщина снежного покрова | Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова – 20 см., максимальная – 48 см., минимальная – 6 см.; глубина промерзания почвы из максимальных за зиму: средняя – 54 см., наименьшая – 27 см., максимальная – 116 см. |
| 7. | Агроклиматический район | район - IIIа; сумма средних суточных температур за активный вегетационный период растений в пределах 2800º и более. Сумма осадков за этот период составляет 215-245 мм., ГТК <0,9. Продолжительность безморозного периода 233-237 дней. |
| II | Ландшафтная характеристика | Степная Среднерусская провинция, Богучарский правобережный волнисто-балочный степной район. |
| 8. | Поверхностные воды | Река Богучарка (правый приток р.Дон). Общая длина реки 101 км. Пойма двусторонняя, ровная, средняя ширина 1 км, сильно заболочена, заросшая камышом. Русло реки расплывчатое, слабо-извилистое, глубина – 1,0-1,5 м, местами на плесах 3-4 м, скорость течения от 0,1 до 0,5 м/сек. Гидрологический режим реки подчинен р. Дон. В период весеннего паводка река выносит большое количество взвешенных наносов – продукты эрозии на её водосборе. Средняя мутность воды – 670 г/м3. |
| 9. | Подземные воды | Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды, приуроченные к турон-коньякскому водоносному комплексу, глубина скважин - 60 м. Водоснабжение осуществляется эксплуатационными скважинами производительностью от 30 до 60 м³/час; мощностью водозаборных сооружений – 11,6 тыс. м³/сут. Территория обеспечена ресурсами пресных подземных вод (в соответствии с Картой обеспеченности населения Воронежской области ресурсами подземных вод). |
| 10. | Растительность | Растительный покров представлен древесными, кустарниковыми и травяными сообществами. Естественные лесные массивы на территории городского поселения представлены отдельными урочищами, которые расположены в южной части поселения в пойме р. Богучарка. Площадь лесного фонда составляет – 16,0 га (по данным Управления лесного хозяйства Воронежской области №06-06/453 от 11.03.2010г). Основная лесообразующая порода – дуб, в пойме р.Богучарка – ольха и ракита. Леса – I группы, категория – защитные. Часть территории занята сельхозземлями на месте разнотравно-ковыльных степей и защитными лесонасаждениями – противоэрозионными полосами. Остатки зональной разнотравной растительности сохранились по склонам балок, оврагов, речным берегам: типчак узколистный, костер безостый, лисохвост луговой, шалфей, люцерна желтая, лядвенец рогатый, тимьян обыкновенный, ковыль. Растительность городского поселения представлена городским парком, приусадебным озеленением, насаждениями при общественных и административных зданиях и сооружениях, вдоль улиц. |
| 11. | Почвенный покров | Зональным типом почв являются черноземы обыкновенные и аллювиальные (пойменные) дерновые почвы – в пойме реки Богучарка. |
| 12. | Рельеф | Волнистая суглинистая равнина с глубоко врезанной (до 25-50 м.) в меловые породы овражно-балочной сетью. |
| 13. | Физико-геологические процессы и явления | Овраги и балки развиты по всей территории городского поселения, что часто связано с особенностями рельефа, режимом поверхностного стока, характером слагающих грунтов. По склонам оврагов и балок отмечаются обнажения коренных пород и оползневые явления. Глубина эрозионного расчленения значительна – 125 м., густота расчленения – 0,5-1,0 км/км2. Длина оврагов от 250 м. до 1500 м.; глубина от 7-12 м. до 35 м., крутизна склонов от 30º до 80º. Процессы заболачивания преимущественно развиты в пойме реки Богучарка и связаны с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов; заиленным руслом реки и большим количеством влекомых наносов, поступающих с водоразделов. |
| 14. | Инженерно-строительные условия | В целом территория городского поселения благоприятна для градостроительного освоения при условии проведения предварительной инженерной подготовки и организации поверхностного стока. Исключение составляет пойма реки Богучарка, где развиты слабые грунты или грунты с пониженной несущей способностью, и крутые участки склонов с развитием эрозионных процессов. Грунтами оснований для зданий и сооружений, в основном, будут служить суглинки и супеси, возможно коренные породы мела с нормативным давлением 2,6-5,6 кг с/см2. |
| 15. | Минерально-сырьевые ресурсы (по данным отдела геологии и лицензирования по Воронежской области – «Воронежнедра», №230 от 09.04.2010 г.) | Разведанные утвержденные месторождения полезных ископаемых на территории городского поселения отсутствуют. |
| III | Экологическое состояние | В соответствии с картой экологического районирования области экологическая обстановка на территории городского поселения относительно благоприятная; медико-экологический район – вполне комфортный. Потенциал загрязнения атмосферы – умеренный, модуль антропогенной нагрузки на воздушный бассейн очень низкий (менее 0,5). Ведущую роль в загрязнении атмосферы играет автотранспорт, приоритетные загрязнители – окислы азота, углерода. Промышленные предприятия города существенного влияния на загрязнение воздуха не оказывают из-за значительного спада производства за последние 6 лет. Лабораторный контроль за состоянием атмосферного бассейна осуществляется филиалом ФГУЗ в Нижнедевицком районе; нарушений санитарного законодательства не выявлено. Высокий уровень загрязнения имеет локально-линейный характер вдоль транспортных магистралей (М-4 «Дон»). Качество питьевой воды не соответствует санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям: приоритетным загрязнителем является общая жесткость, что связано с природными факторами. Вопрос об улучшении качества воды не раз решался на санитарно-эпидемиологических комиссиях. Отмечаются случаи вторичного загрязнения питьевых вод из-за ветхости разводящей сети. Качество воды в р. Богучарка умеренно-загрязненное. Потенциал самоочищения реки пониженный. В пробах вод открытых водоемов отклонений от гигиенических норм не выявлено. Основные источники загрязнения поверхностных вод: загрязненные воды поверхностного стока и недостаточно очищенные стоки с биологических очистных сооружений МУП «Богучаркоммунсервис». Загрязнение почвы радиоактивными веществами, нефтепродуктами, тяжелыми металлами, пестицидами по результатам лабораторного контроля не обнаружено. Отмечаются нарушения природоохранного законодательства на полигоне ТБО, расположенном на территории Залимановского сельского поселения (МУП «Городское ЖКХ»). Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений, соответствует гигиеническим нормативам (0,1-0,15 мк/зв). |
| IV | Рекреационный потенциал | Факторами, способствующими развитию рекреации являются следующие: наличие реки Богучарка (пляжи, зоны отдыха); комфортность природных условий; купальный период с температурой массового купания 20-22º С со средней продолжительностью 80-90 дней; наличие лесных массивов. Выгодное географическое положение, наличие объектов культурного наследия, развитие традиций художественных и народных промыслов, в том числе: хор «Донские просторы» и Музей русского костюма и кукол с уникальной коллекцией старинных вышивных рушников – создают предпосылки для развития г. Богучара как туристического подцентра Воронежской области с привлечением исследователей фольклора и археологии, ученых, изучающих связи русской и украинской культуры. Основными лимитирующими факторами развития рекреации являются: процесс заболачивания пойменных территорий; зарастание и заиление русла р.Богучарка. |

Выводы:

- Местоположение городского поселения обуславливают умеренно-континентальный климат с жарким сухим летом и умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом;

- Метеорологические условия в равной степени способствуют как накоплению примесей в атмосфере, так и их рассеиванию, что обуславливает умеренный потенциал загрязнения атмосферы;

- Территория городского поселения относительно обеспечена потенциальными ресурсами поверхностных вод и обеспечена ресурсами подземных вод;

- Земельные ресурсы представлены черноземами обыкновенными;

- Основные типы физико-географических процессов и явлений – эрозионные; Необходимо проведение работ по борьбе с эрозией почв: организация поверхностного стока, лесомелиоративные работы, устройство водозадерживающих валов и т.д.;

- Рекреационные ресурсы формируются придолинно-территориальными комплексами р. Богучарка.

Для поддержания и развития рекреационной зоны на р. Богучарка необходимо: частичный намыв территории в пойме реки, расчистка русла, повышение уровня благоустройства мест кратковременного отдыха;

- Наличие традиций народных и художественных промыслов, а также объектов культурного наследия создают предпосылки для развития туризма.

- Экологическая обстановка на территории поселения относительно благоприятная.

Для улучшения экологического состояния необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий, включая:

Атмосферный воздух:

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- перевод автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений;

- систематическое осуществление мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.

Поверхностные воды и водоснабжение:

- выполнение плановых работ по реконструкции очистных сооружений искусственной биологической очистки МУП «Богучаркоммунсервис»;

- замена ветхих водопроводных сетей и увеличение протяженности сетей централизованной канализации и водоснабжения;

- организация сбора, отвода и очистки вод поверхностного стока с территории городского поселения;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, установление фильтров доочистки питьевой воды.

Почвы:

- принятие мер по сохранению плодородия почв посредством защиты их от эрозии на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений;

- ликвидация нарушений природоохранного законодательства на полигоне ТБО (МУП «Городское ЖКХ»): получение заключения экологической экспертизы, мониторинг за состоянием окружающей среды, разработка программы производственного контроля;

На расчетный срок- строительство пункта сбора, накопления и первичной сортировки ТБО

- организация системы сбора отработанных компактных ламп от населения и хозяйствующих субъектов;

- организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза отходов.

Растительный и животный мир:

- увеличение площади зеленых насаждений общего пользования городского поселения

- сохранение и увеличение участков защитных лесонасаждений;

- создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

## 2.2. Население и демография.

Население, его динамика и  возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, одним из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Сложная демографическая ситуация наблюдается на территориях городских поселений Воронежской области, и на сегодня вопрос о создании современных поселений и обеспечение его населения высоким уровнем жизни крайне актуален.

В настоящее время продолжается убыль населения и за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости, и за счет миграции. Отсутствие необходимого трудоспособного населения постепенно ведет к процессу снижения эффективности использования земли, уменьшению динамичного развития производительных сил. Все эти факторы существенно снижают экономический потенциал поселения.

Численность населения городского поселения на 01.01.2008 года составила 13277 человека.

Возрастная структура населения(.

на 01.01.2008 год тыс. 								чел/%

| № п/п | Возрастные группы населения | Все население |
| --- | --- | --- |
|  |  | Чел. | % |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 2211 | 16,7 |
| 2 | В трудоспособном возрасте | 8384 | 63,1 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 2682 | 20,2 |

Динамика численности населения*.

| Годы | Все население |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| 2004 | 13600 | 100,0 |
| 2005 | 13600 | 100,0 |
| 2006 | 13437 | 98,8 |
| 2007 | 13521 | 99,4 |
| 2008 | 13277 | 97,6 |

Демография*.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное движение населения: |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | чел. | 137 | 123 | 113 | 123 | 139 |
| число умерших | чел. | 172 | 166 | 140 | 153 | 171 |
| естественный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -35 | -43 | -27 | -30 | -32 |
| Миграция: | чел. |  |  |  |  |  |
| миграционный прирост (убыль) населения (+,-) | чел. | -28 | 43 | -136 | 114 | -212 |

Возрастная структура населения относится к стационарному типу.

Доля детей в возрастной структуре определяет её будущую динамику, демографический потенциал населения. В общей структуре населения доля детей моложе трудоспособного возраста (16,7%) почти уравновешенна с долей населения старше трудоспособного возраста — 20,2%.

Динамика естественного движения населения характеризуется минусовыми показателями, но число умерших незначительно превышает число родившихся. Количество родившихся имеет тенденцию к увеличению, с 2006 года по 2007 год произошло увеличение рождаемости на 2,06 %.

Динамика механического движения до 2007 года имеет нестабильные результаты.

Трудовые ресурсы(

Показатели по структуре трудовых ресурсов поселения приняты по данным паспорта муниципального образования.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | чел. | 8557 | 9267 | 8624 | 8541 |
| 2. | Число занятых в отраслях экономики пенсионеров и подростков | чел. | 130 | 156 | 404 | 336 |
| 3. | Трудовые ресурсы | чел. | 8687 | 9423 | 9028 | 8877 |
| 4. | Количество работающих в отраслях экономики | чел. | 6980 | 8000 | 8650 | 8499 |
| 5. | Общая численность безработных | чел. | 760 | 335 | 178 | 178 |

Безработица*.

По данным паспорта муниципального образования за 2007 год общая численность безработных 200 человек. Численность безработных  граждан официально зарегистрированных в центрах занятости – 87 человек.

Для сдерживания в перспективе показателя безработицы необходимо дальнейшее развитие производственной и социальной сфер поселения.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.2., и на основании прогноза численности населения выявлены следующие проблемы:

- Отрицательная демография.

- Требуется осуществление федеральных целевых программ «Молодая семья», «Доступное и комфортное жилье», «Социальное развитие села», которые поможет сократить спад населения и сохранить демографический потенциал территории городского поселения.

Базовый прогноз населения.

Концепция демографического развития вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведение активной политики поощрения рождаемости и ее повышения до уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, условий труда и т.д. с целью снижения смертности.

- использование миграционного потенциала.

Вследствие принятия правительством России ряд мер, и стимулирования культурно-бытового, жилищного строительства, развития сферы услуг и малого, и среднего бизнеса рождаемость должна возрасти, в связи с чем, увеличится доля младших возрастов населения.

Для прогнозирования численности населения городского поселения – город Богучар за основу был взят оптимистический вариант прогноза численности населения.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- при определении перспективной численности населения основным фактором сокращения темпов убыли населения, а в последствии и роста, является миграционный поток;

- сокращение темпов естественной убыли населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей при условии улучшения социально-экономической ситуации.

В прогнозных расчетах рождаемости принят показатель интенсивности – общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей.

В настоящее время общий коэффициент рождаемости достиг уровня – 10,47‰. В прогнозных расчетах рождаемости принимается постепенное, плавное увеличение общего коэффициента рождаемости и достижение к концу расчетного срока среднего уровня, равного 12‰.

В процессе воспроизводства населения, смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья.

Перспективные расчеты по определению численности населения ориентированы на снижение темпов смертности за счет снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.), улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности. Поэтому предлагается постепенное снижение общего коэффициента смертности и достижение его к концу расчетного срока 9‰.

При условии развития отраслей, ориентированных на обеспечения эффективного функционирования промышленности и агропромышленного комплекса, развитие товарного приусадебного, фермерского хозяйства, предпринимательства потребуется дополнительная рабочая сила за счет миграционного потенциала, что также окажет значительную роль в формировании численности населения.

Прогнозируемая численность населения городского поселения – город Богучар к 2025 году составит 14 800чел.

Моделируемый рост рождаемости в сочетании со снижением смертности приведет к изменению демографической структуры населения.

Возрастная структура населения будет выражена следующими параметрами:

| № п/п | Возрастные группы населения | Все население 2007г. | Все население 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чел. | % | Чел. | % |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 2211 | 16,7 | 3034 | 20,5 |
| 2 | В трудоспособном возрасте | 8384 | 63,1 | 9309 | 62,9 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 2682 | 20,2 | 2457 | 16,6 |
|  | Всего | 13277 | 100 | 14800 | 100 |

Необходимо проведение активной стимулирующей демографической и миграционной политики, способной сократить снижение численности населения и создать предпосылки для стабилизации и дальнейшего его роста, а также для сохранения демографического потенциала территории поселения. Для обслуживания престарелого населения необходимо предусмотреть центры социального обслуживания.

## 2.3. Экономическая база и сфера занятости.

Эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического механизма саморазвития поселения, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования  являются целью успешного функционирования городского поселения как административно-территориальной единицы.

При разработке данного раздела учтены  материалы  Программы экономического и социального развития Богучарского муниципального  района  Воронежской области на 2007-2011 годы.  В Программе проанализированы поселения, как административно-территориальные единицы, дана оценка и количественный анализ возможностей развития поселений и, в том числе, городского поселения – г. Богучар. Рассматривая перспективу развития городского поселения – г. Богучар в целом, можно сказать, что поселение имеет хороший природный,  социальный и экономический потенциал.

Промышленность поселения представлена предприятиями пищевой отрасли, производства строительных материалов и прочих отраслей промышленности. В городском поселении – г. Богучар сосредоточенны ряд промышленных предприятий областного значения: ООО «Богучархлеб», ОАО «Богучармолоко», ОАО «Богучархлеб», ООО «Строймаш», МП «Типография». Так же на территории г. Богучара на 2008 год зарегистрировано 11 малых предприятий.

Промышленные предприятия.

| № п/п | Наименование предприятия | Объем продукции, тыс.руб. | Вид производимой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Богучармолоко» | 70947 | производство молочных продуктов |
| 2. | ООО "Богучархлеб" | 18835 | хлеб, хлебобулочные изделия, макаронные изделия, кондитерские изделия |
| 3. | ООО «Строймаш» | 13500 | механическая обработка деталей |
| 4. | МП «Типография» | 1370 | производство бланочной продукции |

ОАО «Богучармолоко» оказывает услуги по переработке молочной продукции «Воронежскому молочному комбинату». В 2008 году произведено масла животного - 368 тонн (89% к уровню 2007 года); сыров сычужных - 1297 тонн (88% к уровню 2007 года); творога -1278 тонн (105% к уровню 2007 года). Темп роста промышленного производства составил в 2008 году 93% к уровню 2007 года в сопоставимых ценах. Доля ОАО «Богучармолоко» в общем объеме  производства по району составляет 21%. Отгружено товаров собственного производства, работ и услуг выполненных собственными силами на сумму 70,9 млн.руб (121% к уровню  2007 года). Продано товаров несобственного производства – 23,6 млн.руб. В 2008 году прибыль на предприятии составила 646 тыс.руб.

ООО «Богучархлеб» - осуществляет выпуск хлеба и хлебобулочной продукции, макаронных и кондитерских изделий. За год  произведено хлеба и хлебобулочных изделий 886,8 тонн (251% к уровню 2007 года); макаронных изделий – 4,9 тонн (44% к уровню 2007 года); кондитерских изделий – 8,0 тонн (111% к уровню 2007 года). Отгружено товаров собственного производства на сумму 18,8 млн.руб. Убыток в 2008 году в сумме 205 тыс.руб.  связан с затратами на реконструкцию цехов.

МП  «Типография» в 2008 год произведено бланочной продукции 544 тыс.экз. (106% к уровню 2007 года) и отгружено бланочной продукции на сумму 1370 тыс. рублей (111% к уровню 2007 года).

ООО «Строймаш» проводит механическую обработку деталей для различных производственных отраслей. В 2008 году отгружено продукции собственного производства  на сумму 13,5 млн.руб. (190% к соответствующему периоду 2007 года). На предприятии получена прибыль  в 2008 году в сумме 100 тыс.рублей.

МУП «Богучаркоммунсервис» осуществляет производство пара и горячей воды, удаление и обработку сточных вод, распределение воды. Услуги собственного производства за 2008 год составили 37,3 млн.руб. (111 % к уровню 2007 года в действующих ценах). Убыток на предприятии составил  3,7 млн.руб.

Основными причинами является то, что при утверждении тарифов на оказываемые  услуги использовались прогнозные индексы-дефляторы, разработанные  Минэкономразвития. Фактически же цены на газ, электроэнергию, ГСМ, запасные части складывались значительно выше.

На работе промышленных предприятий по-прежнему сказываются нестабильность финансового положения, хозяйственных связей, низкая инвестиционная активность, старение производственных фондов, уровень износа которых по промышленности превысил 65%.

Основные строительные организации

- ООО «Строитель»;

- ООО УС-2 «Интердорстрой»;

- ЗАО «Стройдизайн».

Основные дорожно-строительные организации:

- ОАО «ДСК Автобан»;

- Ф-л ООО «Воронежавтодор»;

- ООО «Богучарское ДРСУ».

Основные предприятия транспорта:

- ОАО «Богучарское АТП».

Основные торговые организации:

- Богучарское РАЙПО.

На территории поселения имеется широкая сеть предприятий обслуживания, представленная учреждениями образования и здравоохранения, предприятиями торговли, общественного питания, бытового обслуживания, предприятиями связи и жилищно-коммунального хозяйства.

Перспективы развития города связаны с возможностями инвестирования в экономику города, в первую очередь развитие производств, использующих местные сырьевые ресурсы, в том числе строительных материалов, развитие придорожного сервиса федеральной трассы М4«Дон». Возможно появление новой отрасли – транзитного туризма, организация выставок и ярмарок, в том числе межрегиональных, целесообразно строительство современного выставочного комплекса.

Одной из основных задач экономического развития поселения является выполнение доходной части бюджета, без которой невозможно развитие территории муниципального образования.

- Основными статьями доходной части бюджета являются:

- Налоговые поступления:

- земельный налог;

- налог на имущество различных физических лиц;

- единый сельскохозяйственный налог;

- налог на доходы физических лиц.

- Неналоговые поступления:

- Аренда земель;

- Безвозмездные перечисления.

- Субвенции и дотации из бюджетов разных уровней.

Бюджет муниципального образования за 2008 год(.

| Наименование показателя | Един. измер. | 2008 год |
| --- | --- | --- |
| Доходы бюджета муниципального образования – всего | тыс. руб. | 28720 |
| Исполнение к плану на год | % | 100,4 |
| Собственные доходы | тыс. руб. | 20291 |
| Дотации из вышестоящего бюджета | тыс. руб. | 8429 |
| Доход бюджета на душу населения | рублей | 2163 |
| Расходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 27911 |
| Исполнение к плану на отчетный период | % | 100,0 |
| Расходы бюджета на душу населения | рублей | 2102 |

В результате анализа экономической базы муниципального образования выявлены следующие проблемы:

- высокая степень морального и физического износа основных фондов предприятий; недостаточны темпы замены устаревшего, изношенного оборудования, внедрения передовых технологий;

- ограниченность долгосрочных инвестиций в промышленность;

- недостаточно развитая система услуг и малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала.

Однако относительная близость к экономическим центрам России и Украины, многоотраслевая структура экономики, высокий образовательный уровень населения – создают позитивные предпосылки для устойчивого развития.

Приоритетным направлением развития городского поселения является:

- повышение эффективности деятельности промышленных предприятий, за счет модернизации оборудования, освоения выпуска новых конкурентоспособных видов продукции;

- развитие придорожного сервиса вдоль федеральной дороги М-4 «Дон»;

- стимулирование развития предпринимательства;

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие экономики, социальной и общественной инфраструктуры муниципального района;

- создание эффективной системы жизнеобеспечения населения.

Приоритетные направления развития определены в соответствии с конкурентными преимуществами поселения и района:

- многоотраслевая структура экономики;

- наличие необходимой сети учреждений социальной инфраструктуры для обеспечения предоставления гарантированных услуг  населению;

- высокий удельный вес трудоспособного населения;

- наличие разветвленной транспортной сети (основной транспортной артерией проходящая через г.Богучар является федеральная магистраль М-4 «Дон»);

- динамичное развитие малого и среднего предпринимательства;

- наличие производственной базы и природных ресурсов для развития стройиндустрии (на территории района залежи полезных ископаемых: гранита, никеля, графита, отложения песчано-каолиновой толщи, источник минеральной воды и др.);

- наличие перерабатывающих предприятий, а также сельскохозяйственных организаций с законченным циклом производства;

- наличие свободных производственных площадей;

- наличие позитивных мер, предпринятых органами местного самоуправления  по улучшению социально-экономического положения поселения.

Город Богучар является  историческим городом и обладает природно-рекреационным потенциалом для размещения и обустройства мест отдыха, познавательного туризма, спорта.

Ввиду хорошей транспортной доступности и уникальности природных ландшафтов,   территория поселения особенно благоприятна для развития многих видов туризма и отдыха. При этом не исключается перспектива развития, а также усиление функции межрайонного центра по обслуживанию окружающей территории, развитие деловой и социальной инфраструктуры, расширение спектра и повышения качества бытовых услуг

## 2.4. Земельный фонд городского поселения и категории земель.

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3)земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

По данным УФАКОН по Воронежской области по состоянию на 1 января 2009 года территория поселения составляет 1325 га. Поскольку граница городского поселения совпадает с границей населенного пункта, структура земельного фонда представлена одной категорией земель -  землями населенных пунктов, которые составляют 1325га (100%). Однако на землях населенного пункта присутствуют территории, относящиеся к лесному фонду, в составе 16 га, которые в настоящее время не выделены в отдельную категорию земель.

Распределение земель городского поселения по категориям

| Категории земель | Общая площадь, га |
| --- | --- |
| Площадь городского поселения, всего | 1325 |
| Земли населенных пунктов, всего | 1325 |

Баланс территории городского поселения – город Богучар

| Категории земель | Общая площадь, га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель городского поселения | 1325 |
| в том числе: |  |
| Зона жилой застройки | 290 |
| Зона общественно-деловой застройки | 35 |
| Производственная зона | 88 |
| Рекреационная зона – всего, в т.ч.: | 147 |
| Зеленые насаждения общего пользования | 10 |
| Зеленые насаждения специального назначения | 61 |
| Лесные площади, всего | 76 |
| в том числе: |  |
| лесной фонд | 10 |
| прочие лесные насаждения | 66 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 97 |
| Зона специального назначения | 4 |
| Под водой | 17 |
| Прочие земли, всего | 647 |

Распределение земель городского поселения по формам собственности

| № п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, тыс. га | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
|  | в т.ч. в федеральной собственности | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | в областной собственности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | в муниципальной собственности | 0,806 | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  | в собственности юридических лиц | 0,044 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
|  | в собственности физических лиц | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

По результатам анализа, проведенного в пункте 2.4.1. выявлены следующие проблемы, касающиеся территории населенного пункта городского поселения г.Богучар:

- за расчетный срок предлагается рассмотреть вопрос о размещении в северном направлении на территории Залиманского сельского поселения участка под индивидуальную усадебную застройку.

- требуется зонирование территорий города.

- необходимо разработать правила землепользования и застройки городского поселения.

- для дальнейшего развития населенного пункта необходим перевод земель из федеральной собственности в муниципальную.

Кадастровая оценка земель

| Наименование населенного пункта | Виды функционального использования земель |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |
| г. Богучар | Минимум | 1283,37 | 169,01 | 110,75 | 1038,50 | 1530,52 | 1366,68 | 414,14 | 1516,57 | 310,50 | 115,61 | 104,12 | 89,47 | 82,61 | 150,98 |
|  | Среднее | 2198,69 | 284,90 | 204,22 | 1887,05 | 2313,57 | 2167,46 | 764,23 | 2269,44 | 682,62 | 207,12 | 187,82 | 153,54 | 146,78 | 233,31 |
|  | Максимум | 2968,15 | 379,10 | 281,81 | 2633,85 | 3023,61 | 2825,42 | 1114,74 | 2954,37 | 1009,98 | 279,47 | 252,78 | 193,55 | 190,18 | 309,57 |

Примечание к табл.

В составе земель населенных пунктов:

I группа - земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности застройки;

II группа - под домами индивидуальной жилой застройки

III группа - земли садоводческих объединений граждан;

IV группа - гаражей и автостоянок;

V группа - земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса;

VI группа - земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами;

VII группа - земли под промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, под объектами транспорта (за исключением земельных участков под автозаправочными и газонакопительными станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под объектами связи;

VIII группа - земли учреждений и организаций народного образования, земли под объектами здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами;

IX группа — земли под военными объектами;

X группа — земли под зданиями (строениями) рекреации;

XI группа - земли под сельскохозяйственными зданиями (строениями) и сельскохозяйственные угодья;

XII группа - под лесами в поселениях (в том числе городскими лесами), под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами);

XIII группа - земли под обособленными водными объектами, находящимися в муниципальной собственности;

XIV группа - прочие земли поселений (в том числе геонимы в поселениях и земли-резерв).

## 2.5. Планировочная организация и функциональное зонирование территории городского поселения

### 2.5.1. Функциональное зонирование территории городского поселения

Функциональное зонирование территории — деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование. (Региональный норматив градостроительного планирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»).

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы населенных пунктов к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны специального назначения,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. (Региональный норматив градостроительного планирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»).

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Региональный норматив градостроительного планирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области»).

При разработке генерального плана необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории. Границы зон с особыми условиями использования территории могут не совпадать с границами территориальных зон.

Место расположения и формирование планировочной структуры г. Богучара исторически обусловлено и происходило в зависимости от особенностей рельефа и природного ландшафта данной территории.

Селитебные территории г. Богучара состоят из четырех крупных массивов:

- Историческая часть (центр города) – преимущественно застроена мелкими кварталами одноэтажных, частично двухэтажных жилых домов, имеет регулярную планировочную структуру с прямоугольной сеткой улиц, подчиненную направлению реки Богучарка.

- В северо-восточной части города вдоль ул. 25 октября до границы с с.Залиман расположены кварталы крупного массива индивидуальной усадебной застройки, кварталы малоэтажной жилой застройки с объектами многофункционального назначения.

- В северной части города – микрорайоны многоэтажного строительства (4-5 этажей), а на периферии массива – с большим количеством одноэтажной усадебной застройки.

- В южной части города, за рекой Богучарка, расположены кварталы индивидуальной усадебной застройки.

Промышленные коммунальные зоны расположены на нескольких участках:

- в юго-западной части города в районе пересечения автомагистрали М-4 и ул. Дзержинского

- в северо-западной части города;

- в северо-восточной части города на границе с с. Залиман;

- в заречной южной части города.

Общественно-деловой центр общегородского значения расположен в исторической части города на главной улице города - ул. Шолохова.

Помимо центра общегородского значения формируются подцентры:

- в зоне многоэтажной застройки;

- в северо-восточной части в массиве индивидуальной усадебной застройки;

- небольшой подцентр в заречной части города.

Город Богучар имеет ряд планировочных ограничений для территориального развития в трех направлениях:

- Северное направление ограничено землями сельскохозяйственного назначения Залиманского сельского поселения, возможно для размещения капитальной застройки, только при условии выкупа паев, розданных населению с. Залиман.

- С северо-запада и северо-востока вплотную к городу подходят территории Залиманского сельского поселения и населенного пункта – села Залиман.

- Южная часть занята заливными территориями р. Богучарка и прилегающими землями Поповского сельского поселения.

Таким образом, единственно благоприятной для территориального развития города является северо-западная часть территории города, прилегающая к существующему микрорайону многоэтажной застройки, являющаяся федеральной собственностью, а также ряд отдельных небольших участков в этой части города.

Зонирование территории подробно представлено на Схемах современного использования территории ГП-1 и ГП-2.

Жилые зоны

Жилые зоны расположены в границах города и состоят из трех типов застройки:

- индивидуальными жилыми домами (с приусадебными участками);

- малоэтажными жилым домами (2-3 эт.);

- многоэтажными жилыми домами (4-5 эт.).

Жилые зоны г.Богучара образуют 4 крупных массива:

- Историческая часть (центр города) – преимущественно застроена мелкими кварталами одноэтажных, частично двухэтажных жилых домов.

- В восточной части города – малоэтажная и усадебная застройка.

- В северной части города – кварталы многоэтажной застройки (4-5 этажей).

- В южной части города (заречной) – усадебная застройка.

В жилых зонах размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В городе имеются основные виды объектов общественного обслуживания населения, большинство из которых расположены в исторической части, формируя многофункциональный общественно-деловой центр.

Помимо центра общегородского значения формируются подцентры: в остальных 3х массивах жилой застройки.

Исторический центр города сформировался вдоль 2-х основных улиц города: ул.Шолохова и ул. 25 Октября с выходом в парковую зону вдоль р. Богучарка.

Производственные зоны.

В состав производственных зон включаются зоны размещения коммунальных и складских объектов, производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, объектов ЖКХ и иных объектов.

Промышленные предприятия города в основном сформированы в периферийных зонах города – в южной, северо-восточной, северо-западной частях города. Часть объектов коммунального назначения (водозаборные сооружения) выходят за границы земель г. Богучара, что указывает на необходимость изменения границ города.

В результате анализа, проведенного в данном пункте,  выявлены следующие проблемы:

- Новых территорий для размещения промышленных объектов не требуется.

- Необходимо рационально использовать существующие территории предприятий.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

В соответствии с п.7,8 ст.35 Градостроительного Кодекса РФ в зоне инженерной и транспортной инфраструктур размещаются сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и т.д.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

Транспортная инфраструктура в целом по городу достаточно хорошо развита. Основные транзитные, по отношению к городу, транспортные потоки проходят в западной части селитебных территорий по автодороге М-4 «Дон» и отходящим от нее дорогам на Петропавловку, Россошь и Кантемировку.

Организация движения транспорта г. Богучара не представляет особой сложности, так как основные потоки внегородского транзитного движения минуют селитебную зону и историческую часть города. Регулярная планировка при небольших размерах кварталов позволяет при необходимости организовать систему одностороннего движения внутригородского транспорта.

Негативными факторами являются: отдельные планировочные нарушения – несоблюдение красных линий и захваты территорий, сужающие и даже перекрывающие проезды, образование тупиков, отсутствие или периодическая непригодность тротуаров, нехватка мест для постоянного и временного хранения автомобилей (гаражей, стоянок).

Транспортная пассажирская связь осуществляется автобусами и маршрутными такси. Количество данных средств транспорта недостаточно (большие интервалы движения, малая вместимость), парк автобусов изношен. Таким образом, необходимо предусмотреть обновление и расширение автобусного парка с соответствующим расширением территории АТП и разворотных площадок.

Инженерные сети. Водоснабжение населения и предприятий г. Богучар осуществляется из месторождений подземных вод, расположенных на территории Богучарского поселения и на территории Залиманского поселения. Городские кварталы сложившейся застройки полностью обеспечены водоснабжением, газоснабжением и телефонной связью.

Сетью канализации обеспечены только районы многоэтажной застройки в новой части города. Историческая часть города не имеет сетей канализации. Ливневая канализация представлена фрагментарно (лишь вблизи основных общественных зданий), ее сеть требует развития.

В результате анализа, проведенного в данного пункте, выявлены следующие проблемы:

- Необходимо соблюдение правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (в сооств. С Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. № 1420).

- Требуется обновление и  расширение автобусного парка (с соответствующим изменением территорий);

- Необходимо устройство дополнительных мест постоянного и временного хранения автомобилей;

- Требуется реконструкция существующих и прокладка новых инженерных сетей.

Зоны сельскохозяйственного использования.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельского хозяйства.

Зоны сельскохозяйственного использования в основном расположены в южной части поселения. В основном это пойменные территории р. Богучарка.

Зоны рекреационного назначения.

Предназначается для организации мест отдыха населения и включает в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, учреждения отдыха. В настоящее время в поселении присутствует организованная система пляжей, учреждений и мест для активных видов отдыха населения. Территория городского поселения имеет хорошие рекреационные ресурсы, в связи с чем должно быть предусмотрено дальнейшее развитие системы размещения объектов отдыха.

Зоны специального назначения.

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, скотомогильников, очистных водозаборных сооружений, полигонов ТБО, биотермических ям и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

На территории г. Богучар, по ул. Красноармейской находится закрытое кладбище площадью 3,7га.

В западной части города на склоне в зеленом массиве находятся очистные сооружения ливневой канализации.

В северо-западной части города располагаются очистные сооружения ливневой канализации, требующие реконструкции.

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации располагаются на территории Поповского сельского поселения.

2.5.2. Планировочная структура городского поселения – город Богучар.

Город Богучар удачно расположен относительно автомобильной дороги федерального значения Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону (М4 «Дон»), которая связывает город с областным центром и другими городами области, а также с Москвой и южными регионами России. Город Богучар значительно удален от железнодорожной магистрали. Регулярного аэропорта местной авиации нет.

Основными планировочными осями города являются: автодорога М-4, ул.Дзержинского, ул. Шолохова и ул. 25 Октября. На пересечении автомобильной дороги М-4 и ул. Дзержинского расположены объекты придорожного сервиса, АТП, СТО, АЗС, кафе.

Главной улицей города является ул. Дзержинского переходящая в ул. Шолохова. Эта улица является главной транспортной магистралью, соединяющей жилую застройку с промышленным районом и выводящей на автодороги М-4 «Дон» и на Калач, Петропавловку.

Вдоль главной улицы рассредоточились учреждения общественного назначения и в совокупности они составляют общественный центр города.

Общегородской центр находится в исторической части города, здесь городская площадь им. Ленина прилегает к городскому парку, что вместе с окружающими их улицами и  историческими зданиями составляет историческое ядро города.

Исторический центр города находится в 200-400 метрах от берега р. Богучарка, где расположен парк с пляжем.

Жилая зона города делится на четыре крупных массива: исторический центр, восточная часть, северная и южная (заречная) части.

Исторический центр застроен в основном 1-2-этажными жилыми домами.

Восточная часть представляет собой, в основном, кварталы усадебной застройки и небольшими кварталами 2-3-этажной застройки с встроено-пристроенными нежилыми помещениями.

Северная часть застроена 4-5 этажными жилыми домами, застройка велась комплексно со всеми необходимыми объектами обслуживания.

Промышленные предприятия в основном расположены по границе города, в южной, восточной и северной частях города.

Вдоль автомагистрали М-4 находятся автотранспортные предприятия и объекты придорожного сервиса.

Город имеет довольно плотную застройку в связи с наличием ландшафтных ограничений: в северо-западной и южной частях города, где город ограничен территориями оврагов и заливными лугами.

Таким образом, приоритетным направлением в развитии города на расчетный срок (2029 г.) можно считать максимально эффективное использование имеющихся ресурсов в сложившихся границах города, на перспективу необходимо рассмотреть вопрос о возможности развития города как центра муниципального района в северном направлении, на землях Залиманского сельского поселения.

Ранее отведенные территории.

На территории городского поселения имеются территории, выделенные для размещения комплексной жилой застройки с элементами общественного назначения — Северный жилой район, на который был выполнен проект планировки.

Планировочная структура территории города представлена на Схеме современного использования территории города (ГП-2).

## 2.6. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

При разработке генерального плана необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние (ограничение) на развитие территории, включая: ограничения в зонах влияния природных факторов, техногенных факторов и ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия.

### 2.6.1. Ограничения в зонах влияния природных факторов

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона затопления паводком 1% обеспеченности | Зона затопления паводком является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке. Отметка максимального уровня р. Богучарка в створе г. Богучар составляет 71,84 м. абс. На территориях, поверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного влияния вод – запрещается. Примечание: Мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приводятся в томе III ИТМ ГО ЧС. | Водные ресурсы Воронежской области России. (Курдов А.Г., изд. ВГУ, 1995г.) Данные отдела ВДБУ по Воронежской области Федерального агентства водных ресурсов МПР России. Водный кодекс РФ № 74-ФЗ. |
| 2 | Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО). | Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. I пояс – строго режима включает территорию водозаборных сооружений, от отдельных скважин – в радиусе 30 м. II –III - пояса ограничений, устанавливаются расчетом. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. |
| 3 | Водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные полосы (ПП). | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования. В границах водоохранных зон запрещается: использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест для захоронения отходов, движение и стоянка транспортных средств (кроме специального), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В пределах водоохранной зоны и прибрежной полосы следует соблюдать ограничения хозяйственной и иной деятельности в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. В соответствии с Водным кодексом РФ (№74-ФЗ) – вдоль береговой линии водного объекта устанавливается полоса земли, предназначенная для общего пользования – береговая полоса. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Водоохранная зона устанавливается от береговой линии. Береговая линия определяется для реки по средне многолетнему уровню воды в реке, когда она не покрыта льдом. Ширина водоохраной зоны регламентирована и устанавливается в зависимости от протяженности реки и составляет для реки Богучарка – 200 м. Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона водного берега и составляет 30-40 м. | Водный кодекс РФ №74-ФЗ. |

### 2.6.2. Ограничения в зонах влияния техногенных факторов

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны ЛЭП | Охранные зоны электрических сетей: ЛЭП 110 кВ – 20 м; ЛЭП 35 кВ – 15 м. Устанавливаются по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении. | «Правила использования электроустановок», изд. 6 Главгосэнергонадзора России, 1998 г. |
| 2 | Придорожные полосы федеральных и региональных автомобильных трасс общего пользования | Полоса отвода автодороги – совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений дороги, а также зданий, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся её неотъемлемой технологической частью. В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: объекты дорожного сервиса, инженерные коммуникации, линии связи и электропередач. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в ст. 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Придорожные полосы устанавливаются с каждой стороны границы полосы отвода в зависимости от категории дорог шириной: для автомобильных дорог: V категории – 25 м., IV и III категории – 50 м., I-II категории – 75 м. (трасса М-4 «Дон»). В границах существующей застройки капитальными зданиями и сооружениями ширина придорожных полос устанавливается до границы застройки, но не более 50 м. | ФЗ от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 01.12.98 г. № 1420 «Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» |
| 3 | Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) | Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ); создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата. СЗЗ кладбищ –100 м (площадью до 10 га). Нормативные размеры СЗЗ: 500 м. – Воронежский филиал ДСК «Автобан», Богучарский филиал «Воронежавтодор»; 300 м. – ООО «Инвестстрой», ООО «Строитель», ООО «Богучар Агроснаб», УС-2 «Интердорстрой», ФГУ ДЭП-66, канализационные и очистные сооружения ОАО «Богучар-молоко»; 100 м. – Федеральная служба лесного хозяйства «Лесовод придонья», Управление «Богучармежрайгаз», ОАО «Богучарское АТП», «Центр телеком», Богучарский УЭС, ООО «Богучархлеб», ООО «Томат»; 50 м. – ОАО «Богучар-молоко», ООО «Белая горка», ООО «Эра 21 век» (маслоцех), ООО «Богучарский сувенир», ОАО «Стройдизайн», МУП «Богучарская типография», ООО «Строймаш», ООО «Калачеевские электросети», ООО «Воронежавтогазсервис». | СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 (новая редакция) Региональный норматив градостроительного проектирования №25-П от 05.06.2008 г. Данные ТО Роспотребнадзора по Воронежской области в Богучарском районе. Данные Управления Роспотребнадзора по Воронежской области №14-09/2212 от 30.03.2010 г. |

### 2.6.3. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

| № п/п | Зоны ограничений | Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны охраны объектов культурного наследия | Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель. ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. | №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| 2 | Объекты культурного наследия. | В соответствии с реестром объектов культурного наследия на территории городского поселения г. Богучар расположено – 30 памятников истории и культуры и 20 вновь выявленных. | Постановление администрации области №510 |

Для решения проблем функционального зонирования, связанных с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории, необходимо:

- Утверждение и установление границ зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования в границах этих зон в соответствии с историко-архитектурным планом территории. По утверждению соответствующей документации проводится корректировка генерального плана.

- Сокращение санитарных разрывов между существующими предприятиями и жилыми территориями, разработка проектов санитарно-защитных зон.

- Вынос в натуру границ водоохранной зоны р. Богучарка.

- Проведение противопаводковых мероприятий, включая: расчистку русла р.Богучарка с целью увеличения пропускной способности в период паводков.

- Уточнение территорий и объектов, подверженных 1% затоплению, с привлечением специализированных организаций, имеющих лицензию на проведение данного вида работ.

## 2.7. Объекты местного значения.

Современный уровень развития культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях требует определенной перестройки. Необходим новый, более гибкий подход к решению вопросов социальной сферы и повышения качества ее функционирования. В каждом населенном пункте поместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования.

Требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом поселении (населенном пункте), должна приниматься периодичность посещения различных учреждений.

Всего выделяется 3 ступени:

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения. На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также, за счет выездных форм или временными облегченными зданиями (павильоны, ларьки). В условиях рыночной экономии таких учреждений будет столько, сколько будет оправдано условиями сбыта и спроса, что определит экономическую целесообразность их функционирования.

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, или создание которых эффективно при наличие большой численности обслуживаемого населения. На перспективу, данные учреждения должны размещаться в райцентрах и обслуживать население района, проживающее в пределах 1-1,5-часовой транспортной доступности от него. Для населения района, проживающего за пределами этого радиуса, могут формироваться подрайонные центры, обслуживающие население, в основном, в пределах 45-минутной транспортной доступности от них.

3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, размещение которых целесообразно в областном и в межрайонных центрах.

Город Богучар является административным центром Богучарского муниципального района, и  при расчетах это необходимо учитывать. Так же одно из перспективных направлений города связано с развитием придорожного сервиса трассы М4 «Дон» и возможно появление новой отрасли – транзитный туризм, организация выставок и ярмарок, что повлечет за собой увеличение нормативных показателей определенных отраслей социальной инфраструктуры.

### 2.7.1. Объекты капитального строительства муниципального района.

Характерной чертой Градостроительного кодекса РФ в области территориального планирования является увязка содержания схем генерального плана с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений.

На территории городского поселения расположен ряд объектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность городского поселения невозможна.

Согласно ст.15 ФЗ-131 к вопросам местного значения муниципального района относятся:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования;

- организация первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях;

- создание условий для обеспечения поселений услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания;

- создание условий для предоставления  транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах  муниципального района;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений  вне  границ населенных пунктов, в границах муниципального  района;

- организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;

- организация утилизации и переработки бытовых и  промышленных отходов.

Органы местного самоуправления муниципального района обладают всеми полномочиями местного самоуправления поселения на межселенных территориях и в городских и сельских населенных пунктах.

#### 2.7.1.1. Учреждения образования.

Муниципальную систему образования городского поселения представляют 10 учреждений, в том числе 4 общеобразовательных школ и 4 детских дошкольных учреждений, школа интернат и профессионально-техническое училище.

Богучарская средняя школа-интернат для детей-сирот расположено в приспособленном здании с износом более 70%.

В профессиональное училище № 18 на 2008 год обучается 262 человека, ежегодно  выпуск из профтехучилища составляет более 60 человек.

Также на территории городского поселения находятся 7 учреждений дополнительного образования:

- Богучарская музыкальная ;

- Центр детского творчества;

- Богучарская ДЮСШ;

- РОСТО, районный спортивно-технический клуб;

- Павловский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта;

- УПК №1 - курсы профессиональной подготовки;

- УПК №2 - курсы профессиональной подготовки.

Средняя численность работников общеобразовательной сферы составляет 409 человека.

| Наименование объекта | Тип здания | Материал стен | Год пост-ройки | % износа здания | Проектная емкость, мест | Фактическая загрузка, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детсад "Улыбка" | тип | кирпич | 1989 | 16 | 110 | 122 |
| Детсад "Родничок" | тип | кирпич | 1980 | 20 | 220 | 230 |
| Богучарский детский сад № 2 | тип | кирпич | - | - | 185 | 190 |
| Богучарский детский сад № 1 | тип | кирпич | - | - | 185 | 198 |
| Богучарский лицей | - | - | - | - | 216 | 216 |
| Богучарская СОШ №1 | тип | кирпич | 1981 | 25 | 870 | 819 |
| Богучарская СОШ № 2 | тип | кирпич | 1996 | 8 | 825 | 815 |
| Богучарская вечерняя школа | - | - | - | - | - | 68 |

По результатам анализа выявлены следующие проблемы:

- В настоящее время в существующих детских дошкольных учреждениях фактическая загрузка превышает проектную емкость почти на 6,0%. 2 детских садика находятся в ведении Министерства обороны. Решается вопрос передачи их в муниципальную собственность.

- Проектная емкость общеобразовательных школ выше фактический загрузки.

- Богучарская средняя школа-интернат для детей-сирот расположена в здании с  большим физическим  износом.

Расчет потребности  учреждений образования.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | по демографии | 784 | 700 | 90 |
| 2 | Общеобразо-вательные школы | -//- | по демографии | 2064 | 1911 | 160 |
| 3 | Внешкольные учреждения | -//- | 12 | 178 | 840 | - |

Помимо доведения обеспеченности населения учреждениями образования до нормативного уровня, необходимо учитывать территориальные условия доступности, которые составляют для

- дошкольных учреждений - 500 метров;

- общеобразовательных учреждений – 500 метров.

#### 2.7.1.2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения.

Сеть учреждений медицинского обслуживания включает больничное учреждение (центральную районную больницу) и поликлинику. На территории поселения существует 8 аптек и частные стоматологические поликлиники.

Так же на территории городского поселения – г. Богучар работает филиал Воронежского протезно-ортопедического предприятия, который обслуживает инвалидов 7-ми близлежащих районов. За 2008 год протезно-ортопедическую помощь получили 1340 инвалидов за счет федерального бюджета.

Общая емкость центральной районной больницы составляет 180 коек или 10,8 мест на 100 жителей (с учетом прилегающих территорий), что ниже нормативного показателя 11,9 мест на 1000 жителей. Емкость амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 300 пос/см. Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 97% от нормативного.

За период 2008-2009 гг. в ЦРБ проведен ремонт родильного, терапевтического, хирургического, детского, реанимационного  и инфекционного отделений.

Средняя численность работников в сфере здравоохранения – 467 человек из них численность врачей всех специальностей – 60 чел. Укомплектованность больницы врачебным персоналом на 01.07.2009 года – 50 %. В данный момент муниципальное учреждение здравоохранения «Богучарская ЦРБ» испытывает нехватку врачебных кадров.

Социальная защита.

Система социальной защиты населения представлена следующими учреждениями: филиал ОГУ «УТСЗН  Воронежской области» (ранее - отдел социальной защиты населения администрации района), ОГУ «Богучарский комплексный центр социального обслуживания населения»,выделившийся из отдела социальной защиты населения, ОГУ «Богучарский психоневрологический интернат», Богучарская школа -интернат для детей сирот. Все эти учреждения находятся в подчинении Департамента труда и социального развития Воронежской области и финансируются из областного бюджета.

| Наименование показателей | Един.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения | Больницы | коек | 180 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое отделение | пос/см | 300 |
|  | Станция скорой медицинской помощи | авто | 3 |
| Аптеки | м2 тог. пл. | 240 |
| Богучарский психоневрологический интернат | мест | 270 |

По результатам анализа  выявлены следующие проблемы:

- Необходимо увеличение ёмкости больницы и поликлиники.

- Богучарский психоневрологический интернат имеет износ более 50%.

Расчет потребности  учреждений здравоохранения.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больница | коек | 11,9 | 220 | 180 | 40 |
| 2 | Поликлиники, амбулатории | пос/см. | 18,6 | 344 | 300 | 50 |
| 3 | Станция скорой помощи | авт. | 0,1 | 2 | 3 | - |
| 4 | Молочная кухня | порц./сут | 4 | 60 | - | 60 |
| 5 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ.пл. | 10 | 150 | - | 150 |
| 6 | Аптека | м2 общ. пл. | 6 | 90 | 240 | - |

2.7.1.3. Предприятия торговли, общественного питания

Предприятия торговли, общественного питания городского поселения характеризуются устойчивыми темпами роста, расширением торговой сети, достаточным уровнем насыщенности товарами.

На территории поселения торговую деятельность осуществляют: 138 магазина, 1 павильон, 24 киосков и один рынок на 2740 м2 торговой площади.

Число предприятий общественного питания открытой сети – 14 объектов (909 посадочных мест).

Бытовые услуги населению на территории поселения оказывают 18 предприятий, в основном, частной формы собственности: парикмахерские услуги, ремонт и пошив одежды и обуви, фотоуслуги, ремонт и изготовление мебели, ремонт телерадиоаппаратуры, ремонт транспортных средств, ритуальные услуги. Количество занятых в сфере бытового обслуживания – 53 человек.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Магазины | м2 торг.пл. | 6887 |
| Предприятия общепита | мест | 909 |
| Рынок | м2 торг.пл | 2740 |
| КБО | раб. мест | 48 |

Расчет потребности предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины смешанной торговли | м2 торг. пл. | 280 | 5180 | 6887 | - |
| 2 | Предприятия обществен. пит. | мест | 40 | 740 | 909 | - |
| 3 | Рынок | м2 торг. пл. | 18 | 330 | 2740 | 2400* |
| 4 | Предпр. бытового обслужив. | раб. мест | 5 | 92 | 48 | 44 |

*Примечание: В виду того, что торговля является основным источником дохода населения, наблюдается потребность в новых торговых площадях свыше нормативной потребности (по предложению администрации городского поселения – город Богучар.)

Радиус обслуживания населения предприятиями торговли, общественного питания, бытового обслуживания - 800 метров.

#### 2.7.1.4. Учреждения коммунального хозяйства.

Предприятия коммунального хозяйства поселения представлены:

- гостиницей на 52 места

- пожарным депо на 5 автомобилей

- 2 отделениями почтовой связи

- 5 отделениями банка

В настоящее время обеспеченность населения коммунальными учреждениями составляет:

- гостиницами — 35% ниже от норматива;

- пожарными машинами – 100% от нормы ( с учетом прилегающих территорий);

- отделениями почтовой связи – 100% от нормы;

- отделениями банка - 35% ниже от норматива.

Расчет потребности населения административно-деловыми учреждениями и коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бани | мест | 5 | 74 | - | 100 |
| 2 | Отдел. банка | м2 | 20 | 296 | 1964 | - |
| 3 | Гостиница | мест | 6,0 | 89 | 52 | 40 |
| 4 | Прачечная | кг/смена | 50 | 740 | - | 740 |
| 5 | Пожарн. депо | маш. | 0,3 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Отделение связи | объект | 6 т. чел. | 3 | 3 | 1 |

По результатам анализа выявлена следующая проблема:

- Необходимо формирование полноценной системы обслуживания населения предприятиями коммунального хозяйства.

### 2.7.2. Объекты капитального строительства местного значения поселения.

Содержание разделов и схем генерального плана городского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям администрации городского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- Предложения по планированию застройки территории поселения, территориальное зонирование земель поселения, установление правил землепользования и застройки территории поселения, изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, в том числе выкупа, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.

- Предложения по размещению на территории городского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- Предложения по обеспечению территории поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-,тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установка указателей с названиями улиц и номеров домов.

- Предложения по обеспечению  территории  поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

- Предложения по обеспечению территории поселения объектами жилой и социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения.

- Предложения по обеспечению населения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения территории городского поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства массового отдыха населения

- организация благоустройства и озеленения территории поселения.

- Предложения по обеспечению территории поселения местами сбора бытовых отходов и кладбищами:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Город Богучар является административным центром Богучарского муниципального района и некоторые объекты, согласно статье 15 и 15.1 ФЗ-131, относятся к полномочиям администрации муниципального района.

Утв. решением  СНД городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области от  29.12.2011 г № 177

(в редакции решения  СНД городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области от № 190 от  16.11.2017)

## 2.7.3. Жилищный фонд. Обоснование объемов и территорий жилищного строительства.

( в редакции от 27.03.2017г.)

В городском поселении – г. Богучар  жилищный фонд составляет 299,0 тыс.м2, площадь многоквартирных домов 175 тыс.м2, общее количество многоквартирных домов 154 дома, в том числе 41 многоквартирный дом военного городка является федеральной собственностью. Вопрос передачи военного городка в настоящее время находится в стадии проработки.

Для обслуживания многоквартирных домов созданы три управляющих компании:

- МУП «Городское ЖКХ»;

- ООО «Жилсервис» , ТСЖ « Восход»;

- ООО «Домоуправление военного городка».

Износ жилищного  фонда военного городка незначителен, так как дата ввода в эксплуатацию многоквартирных домов военного городка -1995 год, в то же время износ некоторых многоквартирных домов г. Богучар составляет выше 50 %.

В целях реализации 185 ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» в  Богучарском районе городское поселение г. Богучар участвует в реализации областной целевой программы по капитальному ремонту жилищного  фонда Воронежской области и муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в настоящее время городское поселение г. Богучар готовит заявку на участие в программе на 2010 год, планируется отремонтировать 9 жилых домов.

По состоянию на 1.01.2008г. по данным Богучарского БТИ жилищный фонд, находящийся в государственной собственности - 40,3 тыс.кв.м., в муниципальной собственности - 10,7 тыс.кв.м.; в личной собственности - 247,9 тыс.кв.м.

Распределение жилищного фонда по этажности.

| Наименование показателей | т. кв.м | % |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд – всего, | 299,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| 2-5 этажная застройка | 175,0 | 58,5 |
| усадебная индивидуальная застройка | 124,0 | 41,5 |

К ветхому и аварийному жилью или требующего капитального ремонта относится 2,9 тыс.кв.м. или 0,97 % общей площади.

Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства.

| № п/п | Наименование показателей | тыс. м2 общ. пл. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В целом по городскому поселению – г. Богучар | 299 | 100 |
| 1.1. | водопроводом | 219,8 | 73,5 |
| 1.2. | канализацией | 219,8 | 73,5 |
| 1.3. | горячим водоснабжением | 205,3 | 68,7 |
| 1.4. | газоснабжением | 247,2 | 82,7 |
| 1.5. | ваннами и душем | 205,3 | 68,7 |
| 1.6. | центральным отоплением | 226,7 | 75,8 |

Средняя жилищная обеспеченность по поселению – 22,5 м2/человека.

Городское поселение имеет достаточно высокие показатели благоустройства по всем категориям.

Строительные работы в городском поселении осуществляют: ООО «Строитель», ООО УС-2 «Интердорстрой», ЗАО «Стройдизайн».

Инвестиции в жилищное строительство составили в 2007 году 6,3 млн. рублей.

Ежегодно вводиться  в эксплуатацию более 1,2 тыс. м2 жилья.

Новое жилищное строительство необходимо как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и обеспечения жилищным фондом прироста населения.

В результате анализа выявлены следующие проблемы:

- Имеется потребности в строительстве муниципального жилья для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- Улучшение уровня благоустройства жилищного фонда.

- Имеется физически и морально изношенный жилищный фонд, требующий замены.

Жилищная проблема продолжает на сегодняшний день оставаться одной из острых. Население нуждается в наиболее комфортных условиях проживания, в благоустроенном жилищном фонде.

Для решения жилищной проблемы необходимо:

- наращивание темпов жилищного строительства за счет всех источников финансирования;

- создание благоприятного климата для привлечения инвесторов в решение жилищной проблемы;

- сокращение себестоимости строительства за счет применения новых технологий и новых строительных материалов;

- жилищных кредитов и решение проблем инженерного обеспечения.

Объемы и территории нового жилищного строительства.

Объемы перспективного жилищного строительства определены с учетом оптимального использования территории и необходимостью обеспечения каждой семьи квартирой.

Объемы нового жилищного строительства 207,7 тыс. м2 общей площади, в том числе:

- 4-5 эт. строительство – 130,7 тыс. м2 общей площади;

- 2-3 эт. строительство – 77,0 тыс. м2 общей площади;

- Перестройка ветхого жилищного фонда на территории выборочной реконструкции вдоль улиц Дзержинского и 25 Октября.

Индивидуальная усадебная застройка в границах г. Богучар в расчетный срок не предусматривается, из-за дефицита территории. Для индивидуального жилищного строительства за расчетный срок потребуется дополнительная территория. В проекте эта территория предусматривается как резерв на землях Залиманского сельского поселения сельскохозяйственного назначения вдоль северной границы городского поселения – г. Богучар.

Объемы нового жилищного строительства.

| Наименование показателей | Общая площадь, тыс. кв.м. | Территория, га | Плотность застройки, чел/га |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего нового строительства | 207,7 | 64,5 | 90-95 |
| в том числе: |  |  |  |
| 4-5 этаж. | 130,7 | 37,4 |  |
| 2-3 этаж. | 77,0 | 27,1 |  |

Средняя жилищная обеспеченность по поселению составит 34,2 м2 /чел.

Распределение жилищного фонда на расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателей | Расчетный срок 2026г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кв. м. | % |
| 1. | Жилищный фонд – всего, | 506,7 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | 2-5 этажная застройка | 382,3 | 75,4 |
| 1.2. | индивидуальная жилая застройка | 124,4 | 24,6 |
| 2. | Обеспеченность, м2/чел | 34,2 | - |

### 2.7.4. Предложения по обеспечению территории поселения объектами культуры, физкультурно-оздоровительными сооружениями

Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения на территории городского населения представлены: Богучарской ДЮСШ со стадионом площадью 10 га, и районным спортивно-техническим клубом. Также при каждой общеобразовательной школе имеется спортивный зал.

Сфера культуры представлена рядом муниципальных и ведомственных учреждений:

Богучарский городской Клуб ветеранов

Богучарский Дом народного творчества и ремесел

Богучарский Дом офицеров

Богучарский Краеведческий музей

Дом-музей Кищенко

Дом культуры Юбилейный

Кинотеатр «Шторм»

Богучарская детская библиотека

Богучарская Центральная районная библиотека

Обеспеченность населения клубными учреждениями на 13% превышает нормативный показатель, но они находятся в ветхих и аварийных зданиях; библиотеками – 4,9 т.экз.на 1000 жителей.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клубные учреждения | мест | 750 |
| 2. | Кинотеатры | мест | 300 |
| 3. | Библиотеки | т. том | 81,51 |
| 4. | Музеи | ед. | 2 |
| 5. | Стадионы | га | 10 |
| 6. | Спортивные залы | м2 | 1550 |
| 7. | Бассейн | м2 зерк. воды | 610 |

В результате анализа, проведенного в пункте 2.7.4., выявлены следующие проблемы:

- Необходим капитальный ремонт существующих домов культуры.

- Необходимо провести капитальный ремонт в музеях.

Расчет объектов культуры, физкультуры и спорта.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные сооружения | га | 0,7 | 10,4 | 10 | 1,0 |
| 2 | Спортзал | м2 | 70 | 1036 | 1550 | - |
| 3 | Бассейны | м2 зерк. воды | 25 | 370 | 610 | - |
| 4 | Кинотеатры | мест | 12 | 222 | 300 | - |
| 5 | Клуб. учрежд. | мест | 40 | 740 | 750 | - |
| 6 | Библиотеки | т. том | 4,7 | 86,9 | 81,5 | 5,4 |

Радиус обслуживания населения г. Богучар физкультурно-оздоровительными и досуговыми учреждениями – 800 метров.

### 2.7.5. Рекреационное обслуживание, благоустройство и озеленение территории.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 непосредственно к полномочиям  администрации городского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

На территории города расположены:

- Центральный городской парк.

- Зона отдыха с пляжем у р. Богучарка.

Природно-рекреационные территории расположены в пойме р.Богучарка. Так же в целях обеспечения условий для активного отдыха предполагается использовать часть территорий лесного фонда.

Благоустройство территории города выполнено по ул. Шолохова, в городском парке. Значительную часть поселения занимают прочие неудобные для капитального строительства территории, которые также необходимо благоустроить.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.7.5.,  выявлены следующие проблемы:

- Требуется расчистка реки и укрепление береговой полосы р. Богучарка.

- Необходимо формирование системы пляжей,  рекреационно-оздоровительных территорий и объектов развития туризма и отдыха.

- Требуется благоустройство детских площадок, некоторых улиц и набережной.

- Требуется благоустройство и укрепление склонов оврагов.

### 2.7.6. Инженерная инфраструктура.

#### 2.7.6.1. Водоснабжение

Г. Богучар имеет централизованную систему водоснабжения. Источником водоснабжения в настоящее время являются подземные воды слабоводоносного мамонского  карбонатно-терригенную свиту и совместно эксплуатируемые водоносные малевско-ильичевский карбонатный комплекс и турон-коньякский карбонатный комплекс.

Скважины, расположенные вдоль села Вервековка, пробуренные на слабоводоносную мамонскую карбонатно-терригенную свиту, имеют глубину 80-86м. Мощность водовмещающих пород, представленных песками, составляет 20-24м. Водоносный горизонт напорный.

Скважины, расположенные вдоль трассы Москва-Ростов, пробуренные на совместно эксплуатируемые водоносные малевско-ильичевский карбонатный комплексе и турон-коньякский карбонатный комплексе, имеют глубину 64-72. Мощность водовмещающих пород, представленных мелом и известняками, составляет 22-40м. Водоносный горизонт безнапорный.

На данный момент водопотребление г.Богучар составляет 2259.44 м3/сут. Из них населением расходуется  1735.56 м3/сут,  коммунально-бытовыми предприятиями 523.88м3/сут.

Вода в централизованную систему водоснабжения города подается от 13 скважин. Семь скважин расположены вдоль села Вервековка, четыре скважины вдоль трассы Москва-Ростов (в пределах города), две скважины – в черте г.Богучар. Скважины оборудованы насосами марки ЭЦВ-10-63-110. Из скважин вода подается по водоводу резервуары емкостью 2000м3 и 1000м3. Из резервуаров, вода подается на станцию 2 подъема производительностью 830м3/час, оборудованную тремя насосами марки 1Д-630-135 (2рабочих, 1 резервный) подающие воду на военный городок и одним насосом марки 1Д200-90 подающий воду на «Старый город». Далее вода подается в разводящую сеть и на станцию 3 подъема производительностью 550м3/час расположенную в с.Вервековка (насосы 1Д250-125 – 1 рабочий; 1Д315/71«А» - 2 рабочих), а так же на станцию третьего подъема г.Богучар с двумя насосами (1 рабочий; 1 резервный) производительностью 9м3/час. Качество воды водозаборов по химическим и бактериологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". Суммарная производительность водозабора м3/сут. Водозаборы  не имеют зон санитарной охраны.

Уличные сети г.Богучар в большей своей части закольцованы и имеют диаметр 200-100мм. Тупиковые линии имеют диаметры 50-80мм. Общая протяженность существующих сетей 36,2км, водоводов -22,9км. На обслуживании предприятия находятся 43 штуки уличных водоразборных колонок. Централизованным водоснабжением охвачено 97% населения.

Хлорирование воды производится в период паводка и после производства аварийных работ на водоводах, методом подмешивания хлорного раствора в емкости водонапорных башен, согласно утвержденной и согласованной с СЭС инструкцией.

Износ основных фондов в среднем составляет 49%. При этом наибольший износ 70% имеют водопроводные сети.

Потребителем услуги являются население, проживающее в различных жилищных фондах (муниципальном, частном, ведомственном), бюджетные предприятия и прочие организации.

Учет объема производимой услуги осуществляется по показаниям приборов учета, установленных у потребителей услуги, а при отсутствии приборов учета – расчетным методом по утвержденным нормам потребления.

#### 2.7.6.2. Водоотведение

г. Богучар имеет централизованную систему канализации. Схема канализации – неполно-раздельная, самотечная, напорная.

В городе работает 4 канализационных насосных станций общей проектной производительностью  1.2тыс.м3/сут.

Хозяйственно-бытовые стоки от населения и промышленные стоки  по самотечным и напорным коллекторам от районных КНС  поступают в емкость-накопитель объемом 50м3 на ГКНС откуда  перекачиваются на станцию биологической очистки (СБО) 2-мя насосами марки ГФ-144/36, по двум напорным коллекторам диаметром  400 мм общей протяженностью 7.3км.

Хозяйственно-бытовые стоки от военного городка и коммунального квартала КЭЧ происходит по самотечному коллектору ф500мм, общей протяженностью 4.9 км, на КНС -26  в емкость-накопитель объемом 50м3. Затем двумя насосами «Sarlin» S2-1004-М1, производительностью 275 м3/час, перекачиваются но напорному коллектору( протяженностью) на СБО.

Поступающие на СБО стоки:

- очищаются от твердых  бытовых отходов на механических решетках, суточный объем отходов – 20-25кг.

- очищаются от песка на гидравлических песколовках, суточный объем песчаной взвеси 70-80 кг.

- затем происходит пять ступеней очистки: биореактор, первичный отстойник, аэротенк 1 ступени, вторичный отстойник, аэротенк 2 ступени, третичный отстойник.

В третичном отстойнике очищенная вода хлорируется для удаления остаточных микроорганизмов и активной микрофлоры и по самотечному коллектору ф500мм, протяженностью 3.57 км перетекают в биопруд-отстойник на берегу р.Дон.

При отборе проб на выпуске (один раз в месяц) проводится визуальный осмотр оголовка и переливной трубы.

Переход через р.Богучарка и р.Левая Богучарка выполнен с помощью дюкеров в количестве 4 шт. В дюкерах устроены байпасы для переключения с одной лини на другую и отсечения аварийных участков напорного коллектора ф400.

Общая протяженность сетей канализации диаметром мм – 32,4 км.

Городские очистные сооружения расположены на  территории Поповского сельского поселения. Производительность очистных сооружений фактическая 7,2 тыс. м3/сут, проектная 1100 м3/сут.

Износ основных средств на КНС составляет 80%, на СБО – 40%, требуется реконструкция, замена ершовых загрузок, воздуходувок, эрлифтов для достижения нормативных ПДС.

Потребителями услуги «водоотведения» являются:

- население -14%;

- бюджетные организации -83.7%;

- прочие потребители – 2.3%.

#### 2.7.6.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей г. Богучар в настоящее время осуществляется от системы ОАО «Воронежэнерго», через подстанции ПС 110/35/10 кВ «Богучарская» и ПС 110/10 кВ «Опорная»

Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям города на напряжение 10 кВ осуществляется через распределительный пункт (РП 2х630 кВА) и 76 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ с суммарной установленной мощностью 24949 кВА. Загрузка трансформаторов, установленных в этих подстанциях составляет 60-90%. Общая протяженность воздушных линий 10 кВ составляет 42,3 км, кабельных линий 10 кВ – 5,8 км .

Потребление электроэнергии жилищно-коммунальным сектором города в месяц составляет 350338 кВт·ч (на одного жителя 90 кВт·ч); крупными промышленными предприятиями – 1103789 кВт·ч.

#### 2.7.6.4. Связь. Радиофикация. Телевидение

Телефонизация.

Телефонная связь Богучарского городского поселения осуществляется от АТС типа КВАНТ-Е с общей монтированной абонентской емкостью на 3328 номеров, расположенной в г. Богучар по адресу ул. 25 Октября, 72а (задействовано 3323 номера), и от АТС типа КВАНТ-Е с общей абонентской емкостью на 1536 номеров, расположенной в военном городке в доме №74 (задействовано 1529 номеров).

В г. Богучар совместно с военным городком установлено 4 уличных таксофона по программе «Универсальная Услуга» (2 таксофона в г. Богучар и 2 – в военном городке).

Выход на междугородние линии связи осуществляется по ВОЛС на АМТС г. Воронежа.

Услуги сотовой  подвижной  связи.

Услуги сотовой подвижной  связи (СПС) на территории района предоставляют несколько операторов. Число  абонентов  операторов  СПС постоянно растет.

Конкуренция  на  рынке услуг сотовой  связи заставляет операторов  изыскивать возможность для привлечения абонентов, в том числе понижая тарифы и предоставляя новые виды услуг. Доля каждого оператора на рынке постоянно меняется.

Радиовещание и телевидение.

В г. Богучар 212 радиоточек, в военном городке – 36. Типы усилителей: УПВ-5 и ЛУЧ-5 мощностью по 5 кВт. Трансформаторных подстанций типа ТПУ-1 – 2шт.

Радио и телевизионное эфирное вещание г. Богучар осуществляет РТПЦ г. Воронежа.

#### 2.7.6.5. Теплоснабжение

Раздел «Теплоснабжение» выполнен на основании задания на проектирование,         архитектурно-планировочных решений проекта, технической информации, предоставленной заказчиком.

В настоящее время обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенных котельных, работающих на природном газе и угле. Сведения о существующих котельных сведены в таблицу.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами-95-70°С.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная.

Прокладка трубопроводов принята подземная в ж/б лотках.

Потребность в тепле и обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматриваются в связи с отсутствием данных.

Теплоснабжение частного сектора-печное и от бытовых котлов, работающих на природном газе и угле.

Существующие котельные.

| №№ п/п | Наименование котельной | Место положение | Производите-льность котельной Гкал/ч | Присоедини-тельная нагрузка Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная пер. Зеленый | г.Богучар | 8,0 | 3,175 | Газ |
| 2 | Котельная ул. Рубцова | г.Богучар | 2,5 | 1,243 | Газ |
| 3 | Котельная ул. Карла Маркса | г.Богучар | 2,5 | 0,995 | Газ |
| 4 | Котельная ул. Дзержинского | г.Богучар | 6,45 | 1,28 | Газ |
| 5 | Котельная с. Луговское | г.Богучар | 1,1 | 0,187 | Газ |
| 6 | Котельная с. Подколодновка | г.Богучар | 0,34 | 0,212 | Газ |
| 7 | Котельная с. Лебединка | г.Богучар | 0,43 | 0,169 | Газ |

#### 2.7.6.6. Газоснабжение

В настоящее время источником газоснабжения природного газа является  АГРС  г. Богучар, обслуживаемая  ООО «Волгоградтрансгаз».

Источником сжиженного газа является газонаполнительный пункт (ГНП) на территории филиала «Богучаргаз».

Привоз сжиженного газа  осуществляется в цистернах (16м3) с  ОАО СFТРАНС Миллеровской базы сжиженного газа.

От АГРС природный  газ поступает в г. Богучар  по газопроводу высокого давления  на  газорегуляторные пункты (ГРП).

От ГРП газ поступает по газопроводу среднего давления Р≤ 0,3 МПа   на  ШРП.

От ШРП газ поступает по газопроводам низкого давления Р≤ 0,003 МПа до потребителей жилых домов.

Использование природного газа в г. Богучар осуществляется на нужды   отопления, пищеприготовления,  горячего водоснабжения жилого фонда, а так же для котельных для  отопления объектов соцкультбыта.

Охват населения газификацией составляет -  86,51 %,

в том  числе природным газом - 86,26%,

сжиженным газом                      - 0,25%.

Протяженность магистралей газовых сетей высокого давления  - 7,331 км,

среднего давления  -  9,557 км,

низкого давления    -  68,277 км.

Количество ГРП         - 7   шт.

Количество ШРП       - 23 шт.

### 2.7.7. Транспортная инфраструктура.

Согласно ст.14 и 14.1 ФЗ-131 к полномочиям администрации городского поселения относятся:

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Организация движения транспорта г. Богучара не представляет особой сложности, так как основные потоки внегородского транзитного движения минуют селитебную зону и историческую часть города, регулярная планировка при небольших размерах кварталов позволяет при необходимости организовать систему одностороннего движения внутригородского транспорта.

Негативными факторами являются: отдельные планировочные нарушения – несоблюдение красных линий и захваты территорий, сужающие и даже перекрывающие проезды, образование тупиков, отсутствие или периодическая непригодность тротуаров, нехватка мест для постоянного и временного хранения автомобилей (гаражей, стоянок).

Транспортная пассажирская связь осуществляется автобусами и маршрутными такси. Количество данных средств транспорта недостаточно (большие интервалы движения, малая вместимость), парк автобусов изношен. Таким образом, необходимо предусмотреть обновление и расширение автобусного парка с соответствующим расширением территории АТП и разворотных площадок.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью

Воронежской области.

на 01.03.2010 г.

| Шифр дороги | Наименование дороги | Начало, КМ+ | Конец, КМ+ | Всего, км | Катего рия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Богучарский муниципальный район |
| В11-0 | Богучар - Кантемировка | 0.000 | 2.150 | 2.150 | II |
| В11-0 | Богучар - Кантемировка | 4.019 | 12.700 | 8.681 | II |
| В11-0 | Богучар - Кантемировка | 12.700 | 26.485 | 13.785 | III |
| В 12-0 | М"Дон" - Богучар - Петропавловка | 0.000 | 18.990 | 18.990 | III |
| В13-0 | Богучар - Старая Калитва - Россошь | 3.335 | 17.600 | 14.265 | III |
| В13-0 | Богучар - Старая Калитва - Россошь | 17.600 | 29.336 | 11.736 | - |
| 10-3 | М"Дон" - Радченское - Марьевка | 0.000 | 19.800 | 19.800 | IV |
| 11-3 | "М"Дон" - Радченское - Марьевка" - с.Липчанка | 0.000 | 1.847 | 1.847 | IV |
| 12-3 | "М"Дон" - Радченское - Марьевка" - с. Травкине | 0.000 | 9.000 | 9.000 | IV |
| 1-3 | Богучар - Залиман | 0.000 | 4.721 | 4..721 | IV |
| 13-3 | Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - 1-ая Белая Горка | 1.700 | 46.058 | 44.358 | IV |
| 14-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - 1 -ая Белая Горка" -с.Абросимово | 0.000 | 9.200 | 9.200 | .- |
| 15-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - 1 -ая Белая Горка" -с .Красногоровка | 0.000 | 5.846 | 5.846 | IV |
| 17-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - 1-ая Белая Горка" -с.Каразеев | 0.000 | 18.300 | 18.300 | IV |
| 17-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - 1 -ая Белая Горка" -с.Каразеево | 18.300 | 24.000 | 5.700 | - |
| 18-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - 1-ая Белая Горка" -Каразеево" - п.Дубрава | 0.000 | 1.929 | 1.929 | IV |
| 19-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - 1 -ая Белая Горка" -Каразеево" - с.Медовое | 0.000 | 2.139 | 2.139 | IV |
| 20-3 | "Богучар - Кантемировка" - с.Данцевка | 0.000 | 2.297 | 2.297 | Г/ |
| 21-3 | "Богучар - Кантемировка" - с.Луговое | 0.000 | 1.757 | 1.757 | IV |
| 22-3 | "Богучар - Кантемировка" - с.Лофицкое | 0.000 | 1.667 | 1.667 | IV |
| 2-3 | М"Дон" - Вишневый - Дубовиково | 0.000 | 18.500 | 18.500 | ГУ |
| 23-3 | "Богучар - Кантемировка" - с.Поповка | 0.000 | 1.171 | 1.171 | ГУ |
| 24-3 | •"Богучар - Кантемировка" - с. Травкине) | 0.000 | 12.000 | 12,000 | IV |
| 25-3 | "М"Дон" - Богучар - Петропавловка" - с.Грушовое | 0.000 | 5.470 | 5.470 | ГУ |
| 26-3 | "М"Дон" - Богучар - Петропавловка" - с.Старотолучеево | 0.000 | 5.500 | 5.500 | ГУ |
| 27-3 | "М"Дон" - Богучар - Петропавловка" - с.Журавка | 0.000 | 7.844 | 7.844 | ГУ |
| 28-3 | М"Дон" - Филонове - х.Тихий Дон | 0.000 | 5.740 | 5.740 | ГУ |
| 29-3 | Въезд в г.Богучар от а/д М"Дон" - Богучар - Петропавловка | 0.000 | 1.087 | 1.087 | ГУ |
| 30-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - 1 -ая Белая Горка" -с.Купянка | 0.000 | 1.810 | 1.810 | ГУ |
| 31-3 | "Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - 1-ая Белая Горка" -Терешково | 0.000 | 6.590 | 6.590 | ГУ |
| 3-3 | М"Дон" - Полтавка - Дьяченково | 0.000 | 11.472 | 11.472 | ГУ |
| 4-3 | М"Дон" - с.Свобода | 0.000 | 2.400 | 2.400 | ГУ |
| 5-3 | М"Дон" - х.Перещепное | 0.000 | 1.300 | 1.300 ' | V |
| 6-3 | М"Дон" - х.Кравцово | 0.000 | 2.400 | 2.400 | V |
| 7-3 | М"Дон" - х.Батовка | 0.000 | 0.800 | 0.800 | V |
| 8-3 | М"Дон" - с.Криница | 0.000 | 5.360 | 5.360 | ГУ |
| 9-3 | М"Дон" - Новоникольское /через Лебединку/ | 0.000 | 13.756 | 13.756 | ГУ |
|  | Итого по району |  |  | 301.368 |  |

Перечень искусственных сооружений, являющихся собственностью Воронежской области

Богучарский муниципальный район на 01.03.2010 г.

| шифр а/дорог | Название а/дороги | группа содержани | категория | местоположение | габарит | тип | длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| В11-0 | Богучар - Кантемировка | Б | III | 24.300 | Г-11.5 + 2х 1.0 | мост | 18.00 |
|  |  | А | II | 0.165 | Г-10.5 + 2х 1.0 | мост | 112.00 |
| В12-0 | М"Дон" - Богучар - Петропавловка | Б | III | 11.460 | Г-4.5 + 2х 0.8 | наплавной мост | 141.00 |
|  |  | Б | III | 15.000 | Г-8 + 2х 1.0 | мост | 21.00 |
| В13-0 | Богучар - Старая Калитва - Россошь | В | III | 5.500 | Г-10 + 2х 1.0 | мост | 41.00 |
| 9-3 | М"Дон" - Новоникольское /через Лебединку/ | В* | IV | 4.900 | Г-8 + 2х 1.0 | мост | 27.00 |
| 10-3 | М"Дон" - Радченское - Марьевка | В* | IV | 8.000 | Г-8+2х 1.0 | мост | 59.00 |
|  |  | в* | IV | 17.210 | Г-8 + 2х 1.0 | мост | 41.20 |
| 11-3 | "М"Дон" - Радченское - Марьевка" -с.Липчанка | в* | IV | 0.900 | Г-8 + 2х 1.5 | мост | 59.20 |
| 12-3 | "М"Дон" - Радченское - Марьевка" - с. Травкине | в* | IV | 0.300 | Г-8 + 2х 1.0 | мост | 89.00 |
| 13-3 | Богучар - Монастырщина - Сухой Донец - 1 -ая Белая Горка | Б | IV | 3.300 | Г-8.5 + 2х 1.0 | мост | 132.00 |
|  |  | Б | IV | 6.150 | Г-8.5 + 2х 1.0 | мост | 40.00 |
|  |  | Б | IV | 35.853 | Г-10.5+2х 1.0 | мост | 41.00 |
| 20-3 | "Богучар - Кантемировка" - с.Данцевка | В | IV | 1.248 | Г-7 + 2х 1.2 | мост | 35.20 |
|  |  | В | IV | 1.925 | Г-7 + 2х 1.2 | мост | 131.40 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 988.00 |

1. Улично- дорожные сети (УДС)

| № п/п | Виды транспорта | Ед. изм. | Года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Общая протяженность УДС | км | 49,775 | 49,775 | 49,775 | 49,775 | 49,775 |
| 2 | Протяженность УДС с твердым покрытием | км | 36,075 | 38,000 | 38,175 | 38,650 | 39,125 |

2. Автотранспорт. Сведения о наличии автопарка.

(информация статистки по спискам отчитывающихся предприятий)

| № п/п | Виды транспорта | Года |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Легковые |  | 117 | 112 | 102 | 77 |
| 2 | Грузовые и спец |  | 265 | 220 | 237 | 217 |
| 3 | Автобусы |  | 54 | 54 | 59 | 53 |
| 4 | Мототранспорт |  | - | - | - | - |

3. Наличие в городе  устройств по обслуживанию автотранспорта

Станции технического обслуживания, автотранспортные предприятия АТП.

| № п/п | Наименование | Адрес | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Воронежавтогазсервис» | ул. Дзержинского, 210а | СТО |
| 2 | ОАО «Богучарское АТП» | уд. Дзержинского, 190 | АТП |
| 3 | ИП Веретенников | ул. Дзержинского, 194а | СТО |

Автозаправочные станции (АЗС)

| № п/п | Наименование | Адрес | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Веретенников | ул. Дзержинского, 194 а | АЗС |
| 2 | ОАО «Воронежнефтепродукт» | уд. Дзержинского, 243 | АЗС |

4. Краткая характеристика автовокзала, автостанций, павильонов (адрес, вместимость состояние).

Автостанция расположена по адресу: ул.Дзержинского, 237а (на 500 мест)

В результате анализа, проведенного в пункте 2.7.7. выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры городского поселения:

- Улицы населенного пункта нуждаются в благоустройстве: требуется укладка и реконструкция асфальтобетонного покрытия, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории;

- Необходимо оборудовать остановочные площадки общественного транспорта, включая устройство остановочных павильонов;

- Общественные  зоны необходимо оборудовать стоянками  автотранспорта;

- Необходима реконструкция мостовых переездов;

- Строительство АЗС,СТО.

### 2.7.8. Объекты специального назначения.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов.

Годовой объем твердых бытовых отходов составляет 19400м3.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на свалку, расположенную в Залиманском сельском поселении в п. Вишневый. Площадь свалки ТБО составляет 5,93га. Максимальная вместимость 348 тыс. м3. Городская свалка находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует СП 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», в том числе: не имеет экологической экспертизы, мониторинг состояния окружающей среды не ведется, отсутствует программа экологического контроля.

Сбор и транспортировка отходов осуществляется специализированным транспортом в соответствии с разработанным графиком.

Для уменьшения объема размещения отходов рекомендуется на территории г. Богучара строительство пункта по сбору, накоплению и первичной сортировки ТБО.

Очистные сооружения бытовой канализации находятся на балансе МУП «Богучаркоммунсервис» в северо-западной части города.

| Наименование | Производительность, т. м3 сутки | Характеристика | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| очистные сооружения | 1,1 | искусственной биологической очистки | неудовлетворительное |

Необходимо во избежании загрязнения окружающей среды провести реконструкцию очистных сооружений

В результате анализа, проведенного в разделе выявлены следующие проблемы

- Необходимо провести мероприятия по устранению нарушений природоохранного законодательства.

- Требуется реконструкция очистных сооружений.

Кладбища.

Захоронения в г. Богучар производятся на двух кладбищах.

| № п/п | Расположение | Площадь,га | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Красноармейская | 3,7 | закрыто, подзахоронения |
| 2 | Залиманское сельское поселение | 6,5 | действующее |

Центральное кладбище в г. Богучаре закрыто с возможностью подзахоронения. Основное кладбище выделено с 1990г. на территории Залиманского сельского поселения и совместно используется с с. Залиман.

Обеспечение населения предприятиями коммунального хозяйства.

| Наименование учреждений обслуживания | Количество | Емкость сущ. га | Норматив га/1000чел. | Численность населения на расч. ср.,чел. | Емкость расчетная,га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | 1 | 6,5 | 0,24 | 14800 | 3,5 |

В перспективе предлагается расширение действующего кладбища на 3,5га.

В результате анализа, проведенного в разделе, выявлены следующие проблемы

- Требуется расширение кладбища на 3,5 га, за расчетный срок.

## 2.8. Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и районного значения.

- Объекты капитального строительства федерального значения и их территории.

- Автодорога федерального значения М-4 «Дон».

- Военный городок площадью 98,86 га;

- Также к федеральной собственности относятся земли лесного и водного фондов.

Перечень земельных участков объектов федерального уровня собственности, расположенных в г.Богучар, приведен в ниже следующей таблице:

| № п/п | Местоположение (адрес) | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.Богучар, ул. Кирова, 10 | 0,12 |
| 2 | ул. Ленина, 28-а | 0,06 |
| 3 | ул. Карла Маркса, 1(адм. здание) | 0,03 |
| 4 | г.Богучар, коммунальный квартал | 8,17 |
| 5 | Военный городок мкр. №5 | 8,07 |
| 6 | Военный городок мкр. №6 | 18,23 |
| 7 | пр-т 50-летия Победы, 4-а | 2,10 |
| 8 | ул. Дзержинского, 192 | 1,64 |
| 9 | Военный городок мкр. №1 | 18,11 |
| 10 | Военный городок мкр. №2 | 12,87 |
| 11 | Военный городок мкр. №3 | 12,89 |
| 12 | Военный городок мкр. №7 | 17,56 |
| 13 | ул. Малаховская, 1-д | 0,00 |
| 14 | ул. Кирова, 21-а | 0,04 |
| 15 | ул. Дзержинского, 241 | 0,20 |
| 16 | ул. Дзержинского, 200-А (АБЗ-старый) км | 2,49 |
| 17 | мкр. Военный городок 58 (база) | 3,80 |
| 18 | Военный городок мкр. №4 | 11,14 |
| 19 | ул. Малаховского, 10 (пожарная часть №33) | 0,19 |
| 20 | ул. Кирова, 6-а | 0,05 |
| 21 | ул. Советская, 34-а | 0,15 |
| 22 | ул. Советская, 34 | 0,23 |
| 23 | ул. Ленина, 33 | 0,11 |
| 24 | ул. Радченко, 16 | 0,48 |
| 25 | ул. Дзержинского, 198 | 1,24 |
| 26 | ул. 1 Мая, 25 | 0,05 |
| 27 | пл. Ленина, 1-а | 0,08 |
| 28 | ул. 25 Октября, 73 | 0,22 |
| 29 | ул. 25 Октября, 72-а | 0,61 |

- Объекты капитального строительства регионального значения и их территории.

Перечень земельных участков областного уровня собственности, расположенных в границах городского поселения – город Богучар ( по состоянию на 24.05.2010)

| № п/п | Наименование землепользователей | Адрес | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГООУ «Богучарская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | ул. Шолохова, 4 | 1,5119 |
| 2 | ГСУ СОС СЗН «Богучарский психоневрологический интернат» | ул. Красноармейская, 2 | 1,1865 |
| 3 | ГУ Богучарский центр занятости населения | ул. Кирова, 4 | 0,0487 |
| 4 | ГУП Воронежской области «Воронежфармация» | ул. Дзержинского, 32 | 0,1547 |
| 5 | ГООУ «Богучарская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | ул. Павших стрелков, 11-а | 0,5381 |
| 6 | ОГУ «Богучарский комплексный центр социального обслуживания населения» | ул. 1 Мая, 2-е | 0,0236 |
| 7 | ОГУ «Богучарский комплексный центр социального обслуживания населения» | ул. 1 Мая, 2-д | 0,0431 |

Земельные участки, подлежащие отнесению к собственности Воронежской области

| № п/п | Наименование землепользователей | Адрес | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богучарская районная станция по борьбе с болезнями животных | ул. Советская, 34 | 0,2285 |
| 2 | Богучарская районная станция по борьбе с болезнями животных | ул. Советская, 34-а | 0,1521 |
| 3 | Богучарский лесхоз | ул. Радченко, 16 | 0,4800 |
| 4 | ГОУ НПО «Профессиональное училище № 18 г.Богучара» | ул. Дзержинского, 40-а (гараж) | 0,0100 |
| 5 | ГУ НПО Павловский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта | ул. Дзержинского, 196 | 0,1297 |

- Объекты капитального строительства районного значения.

На территории городского поселения – г. Богучар размещается ряд объектов районного значения, без которых жизнедеятельность поселения невозможна, в том числе:

- Богучарская ЦРБ

- Богучарская Центральная районная библиотека

- Богучарский Краеведческий музей

- Дом-музей Кищенко

- Родничок, детский сад

- Улыбка, детский сад

- Богучарская средняя школа №1

- Богучарская средняя школа №2

- Богучарская школа-лицей

- Богучарская вечерняя школа

- Богучарская средняя школа-интернат для детей-сирот

- Богучарский психоневрологический интернат

- Профессиональное училище №18

- Пожарная часть №33 по охране Богучарского района

# 3. Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию.

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию предложений территориального планирования на территории Богучарского городского поселения и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному  планированию.

Предложения по территориальному  планированию и мероприятия   направлены на  создание  и  развитие  территорий и объектов капитального строительства  местного значения, на исполнение полномочий  органа местного самоуправления Богучарского городского поселения.

Содержание разделов и схем генерального плана городского поселения  тесно связано с полномочиями органов  местного самоуправления.

## 3.1. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства и планировочной организации территории городского поселения

Административно–территориальное устройство Богучарского городского поселения выполнено на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий, определены тенденции дальнейшего развития.

В проекте на расчетный срок (2026 г.) даны основные предложения по реконструкции существующих селитебных территорий, упорядочению промышленно-коммунальных территорий, организации новых площадок строительства и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктур.

Основной целью проекта генерального плана является разработка комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения в городе.

Все это связано с решением ряда задач, основной из которых являются определение возможности дальнейшего территориального развития.

Границы территории Богучарского городского поселения установлены законом Воронежской области N 90-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области» от 15 октября 2004 года.

При определении границ Богучарского городского поселения не были учтены территории для перспективного развития городского поселения, которые предлагались в ранее разработанной градостроительной документации.

Территории в границах городского поселения недостаточно для дальнейшего развития города, поэтому администрации городского поселения и администрации района необходимо решить вопрос о совместном использовании территории Залиманского сельского поселения (предлагаемый участок примыкает к северной границе городского поселения) для размещения усадебной застройки, планируемой за расчетный срок.

Изменение границ и территории городского поселения и населенного пункта.

(см. чертеж «Генеральный план городского поселения» - ГП-2)

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая территория городского поселения, всего | 1325 | По данным УФАКОН по Воронежской области Богучарский филиал |
| 1.1. | в т.ч. г. Богучар | 1325 |  |
| 2 | Участки, исключаемые из границы города Богучар, всего | 10 |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Участок №9* | 3 | Земли лесного фонда |
|  | Участок №10* | 6,7 | Земли лесного фонда |
|  | Участок №11* | 0,3 | Земли лесного фонда |
| 3. | Проектируемая территория городского поселения, всего | 1315 | Территория изменяется за счет исключения участков лесного фонда |

*Площади участков приведены ориентировочно, требуется их уточнение в процессе межевания.

Участок № 8, находящийся на землях сельскохозяйственного назначения Залиманского сельского поселения, предлагается за расчетный срок включить в границу г. Богучар для размещения усадебной застройки.

Участок № 9,10,11. На основании постановления РФ об осуществлении государственного лесного контроля и надзора и письма главы городского поселения – г. Богучар от 13 апреля 2010 года № 161: «О не включении земель лесного фонда» исключаем эти участки из границы населенного пункта.

## 3.2. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов. Ранее отведенные территории.

В связи с тем, что границы городского поселения г. Богучар и населенного пункта г.Богучар совпадают за исключением незначительных территорий лесного фонда и водного фонда (конкретные границы которого не уточнены), проектом рассматривались и анализировались все основные зоны населенного пункта г.Богучар.

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны специального назначения,

- иные виды территориальных зон.

Все существующие выше перечисленные зоны не изменили своего основного назначения.

Некоторые зоны получили дополнительное развитие:

- Жилую зону в северной части города предлагается расширять за счет освоения неиспользуемых территории земель федеральной собственности (участки № 1; 2; 5) и на свободных городских территориях по ул. Танкистов (участок № 6). В западной части города – участок № 3, в северо-восточной части города – участок № 4.

- Общественно-деловая зона развивается в восточной части жилой зоны (участки по экпликации №2, 8) с территориями зеленых насаждений общего пользования. Предполагается развить подцентр в структуре новых участков жилой застройки северного микрорайона на участках № 1, 2, 5, а также многофункционального центра вдоль автомагистрали М-4 «Дон» (участок по экспликации №15).

- Зоны промышленно-коммунальные территориально не изменились.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры не изменились.

- Зоны сельскохозяйственного назначения - это, в основном, территории, затопляемые поймы реки Богучарка (луга, пастбища). Территория этих зон не изменилась. Функциональное значение зоны дополняется рекреационным назначением с организацией дополнительных мест отдыха жителей и гостей города.

- Зоны рекреационного назначения формируются, в основном, на базе существующих парков, бульваров и скверов, а также существующей рекреационной зоны вдоль р. Богучарка, расположенной в южной части города. Помимо существующей территории рекреационной зоны предполагается расширение зоны в юго-западном направлении с организацией лугопарка и плоскостными спортивными площадками. Для полноценного использования территории города, занятой оврагами и крутыми склонами, необходимо укрепление склонов оврагов и серьезные мероприятия по благоустройству этой территории.

- Зона специального назначения представлена территорией существующего закрытого кладбища. Действующее кладбище и свалка ТБО находятся за пределами городского поселения в северо-восточном направлении на землях Залиманского сельского поселения. Очистные сооружения расположены в северо-западной части городского поселения. Предлагается организация территории санитарно-защитной зоны от очистных сооружений с посадкой зеленых насаждений специального назначения.

Принципиально планировочная структура и территории основных зон городского поселения и населенного пункта г.Богучара не изменились. Развитие получили: жилая, общественно-деловая и рекреационная зоны.

Архитектурно-планировочное решение.

Архитектурно-планировочная организация территории Богучарского городского поселения выполнена на основе комплексного анализа, социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития города, а также характер и объемы реконструкции и благоустройства города.

В проекте на расчетный срок даны основные предложения по реконструкции центральной части, упорядочению промышленно-коммунальных территорий, планировочной организации новых площадок строительства и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основной идеей проекта генерального плана является формирование территории поселения и города как притягательного туристического центра Воронежской области.

Туристический потенциал г. Богучара определяют его удобное место расположения относительно г.Воронежа и автодороги федерального значения М-4 «Дон», наличие объектов осмотра (объектов историко-культурного наследия, памятников природы), уникальные природные ландшафты на территории поселения и соседних районов. Таким образом, имеются предпосылки для развития многих видов туризма и отдыха, включая рыболовство, водный туризм, экскурсионно-познавательный туризм и т.д.

Основной задачей является сохранить и, по возможности, улучшить экологическую обстановку на территории поселения.

Для улучшения экологического состояния окружающей среды проектом генерального плана предлагается минимизировать негативное влияние техногенных факторов:

- вести строгий контроль над вредными выбросами действующих предприятий;

- размещать на территории недействующих предприятий и новых площадках объектов коммунально-производственной зоны только с низким классом вредности с обязательным использованием зеленых насаждений специального назначения;

- заменить открытые очистные сооружения на биологические закрытого типа;

- провести реабилитацию территорий очистных сооружений, используя зеленые насаждения специального назначения, что позволит так же создать «буферную зону» от жилой зоны;

- вести контроль за соблюдением чистоты приакваториальных пространств и лесных массивов.

Для сохранения и восстановления историко-культурного наследия предлагается:

- Безусловное сохранение памятников истории и культуры, а также элементов окружающей исторической застройки, составляющих с ними ансамбли.

- Сохранение масштаба застройки исторического центра города и применение в условиях реконструкции традиционных материалов.

- Реставрация и приспособление исторической застройки под объекты развития туризма;

Основное направление развития туризма — спорт и отдых.

- создание сети спортивных сооружений и площадок, тренировочных спортивных баз и т.д.;

- организация и проведение спортивных соревнований районного, областного уровня, спортивно-развлекательного характера (пейнтбол, эстафеты, лыжные гонки и т.д.);

- благоустройство зон отдыха (парки, пляжи);

- создание сети объектов сферы обслуживания туристов, в том числе развитие народных промыслов (сувенирной продукции), размещение гостиниц, объектов развлекательного назначения.

Сопутствующими видами туризма могут стать:

- деловой (проведение конференций, корпоративных выездов и т.п.);

- экскурсионно-познавательный (посещение объектов историко-культурного наследия, памятников природы, организация экскурсий на производство и т.д.).

Таким образом, при целенаправленной высокопрофессиональной работе заинтересованных сторон (в том числе Центра развития туризма), участии в Областной целевой программе развития туризма, грамотном исполнении рекламных продуктов, г.Богучар может стать одним из наиболее привлекательных центров туризма и отдыха в Воронежской области.

Проектом предусмотрено дальнейшее развитие планировочной структуры города, в северной части, в увязке с основными планировочными осями: ул.Дзержинского, ул.25 Октября. Так же предполагается дополнить общегородской центр системой подцентров, которая обеспечит равномерное распределение объектов обслуживания населения.

В проекте даны предложения по озеленению городских скверов, бульваров, улиц, и благоустройству пляжной зоны, укреплению и благоустройству овражных территорий.

Результаты проведенного анализа выявили недостаток территорий для дальнейшего размещения жилой застройки в пределах городского поселения. Ввиду существующих планировочных ограничений, предлагается максимально эффективно использовать имеющиеся территории для размещения 2-3-5 этажной жилой застройки, производить выборочную реконструкцию ветхого жилого фонда. В перспективе развития г. Богучара остро встанет вопрос размещения усадебной застройки. Проектом предлагается за расчетный срок перевести часть территории Залиманского сельского поселения (прилегающей к северной границе г.Богучара) из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов. Таким образом, можно решать вопрос развития зоны усадебной застройки.

Запроектированная транспортная структура сохраняет сложившиеся связи всех районов, выходы на внешние автодороги и рассчитана на перспективные потоки туристов.

В целом заложенные проектом решения дают возможность организации комфортной среды проживания населения города, а также привлекательного и доступного места отдыха и туризма.

## 3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района.

На территории городского поселения – г. Богучар имеется и запроектирован ряд объектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального района, без которых невозможна жизнедеятельность поселения.

Характеристика существующих объектов и необходимая потребность в новых объектах приведена в п.2.7.1.

Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу «Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района».

| № по эксп. | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования |
| 1 | Детский сад | объект/ мест | 1/90 | Ул. Октябрьская | новое строительство | расч. срок |
| 2 | Общеобразовательная школа, совмещенная с детским садом | объект/ мест | 1/160/50 | ул. 25 Октября | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 3 | Богучарская средняя школа-интернат для детей-сирот | объект | 1 | ул. Шолохова д.4 | Капитальный ремонт | I оч. стр-ва |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 4 | Богучарское ЦРБ с поликлиникой | коек пос/см. | 220 350 | Пр-т 50-летия Победы, д.2 | капитальный ремонт, реконструкция, расширение | I очередь |
| 5 | Богучарский психоневрологичес-кий интернат | объект | 1 | Красноармейс-кая ул., д.2, | Капитальный ремонт | I оч. стр-ва |
| 6 | Молочная кухня | порция/сутки | 60 | на базе ОАО «Богучар-молоко» | новое строительство | расч. срок |
| 7 | Раздаточный пункт | кв.м | 2/70 | при Богучарской ЦРБ | новое строительство | расч. срок |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 8 | Ярмарочно-выставочный комплекс | объект | 1 | ул. 25 Октября | новое строительство | расч. срок |
| 9 | Торговый комплекс | объект | 1 | ул. Танкистов | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 9а | Розничный рынок | м2 торг. пл. | 2400 | ул. 25 Октября | новое строительство | I оч. стр-ва |
| Учреждения культуры |
| 10 | Богучарский Краеведческий музей | объект | 1 | Ленина ул., д.36/А | капитальный ремонт | I оч. стр-ва |
| 11 | Дом-музей Кищенко | объект | 1 |  | капитальный ремонт | I оч. стр-ва |
| 12 | Училище ремесленное (2 здания) | объект | 1 | ул.Дзержинского,40 | Реставрация и ремонт памятника архитектуры старого здания ДШИ | I оч. стр-ва |
| Объекты коммунального обслуживания |
| 13 | Прачечная | кг/см | 740 | пр-т 50 лети Победы | новое строительство | расч. срок |
| 14 | Отель-резиденция | объект | 1 | ул. Павших стрелков | новое строительство | расч. срок |
|  | Гостиница | мест | 50 |  |  |  |
|  | Конференц зал | мест | 60 |  |  |  |
|  | Ресторан | мест | 70 |  |  |  |
| 15 | Гостинечно-торговый коплекс | мест | 100 | на федеральной дороге М4 «Дон» | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 16 | Банно-оздоровительный комплекс с КБО | ед./мест раб. мест | 2/50 2/22 | ул. Советская | завершение строительства | I оч. стр-ва |
|  |  |  |  | ул. Транспортная | новое строительств | расч. срок |
| 17 | Пожарное депо | объект | 1 | ул. Транспортная | Реконструкция с увеличением мощности на 1 автомобиль | расч. срок |
| Промышленно-коммунальные объекты |
| 18 | АЗС и СТО | объект | 1 | на федеральной дороге М4 «Дон» | новое строительство | расч.ср |
| 19 | ООО «Богучарагроснаб» | объект | 1 | ул. Дзержинского | расширение ремонтно-технического обслуживания автомобилей и с/х техники. | I оч. стр-ва |
| 20 | ООО «Строймаш» | объект | 1 | Пр-т 50-летия Победы | модернизация и техническое перевооружение | расч. срок |

Утв. решением  СНД городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области от  29.12.2011 г № 177

(в редакции решения  СНД городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области от № 190 от  16.11.2017)

## 3.4. Размещение объектов капитального строительства местного значения поселения.

## 3.4.1. Объекты жилищного строительства.

( в редакции от 27.03.2017г.)

Согласно ст.14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации городского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Жилищная проблема продолжает оставаться одной из острых и на сегодняшний день. Новое жилищное строительство необходимо, как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и для обеспечения жилищным фондом прироста населения.

Объем нового жилищного строительства городского поселения к концу расчетного срока (2026 год) составит 207,7 тыс.м² общей площади, в том числе:

- 4-5 эт. строительство – 130,7 тыс. м2 общей площади;

- 2-3 эт. строительство – 77,0 тыс. м2 общей площади;

- Перестройка ветхого жилищного фонда на территории выборочной реконструкции вдоль улиц Дзержинского и 25 Октября.

Территория, необходимая для нового жилищного строительства составит 64,5 га находящаяся на территории  г. Богучар.

Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу «Размещение объектов жилищного строительства».

| № по эксп. | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | Комплексная жилая застройка 2-5 этажная | га | 29,5 | Участок №1 | новое строительство | расч. срок |
| 22 | Комплексная жилая застройка 2-5 этажная | га | 19,3 | Участок №2 | новое строительство | расч. срок |
| 23 | Комплексная жилая застройка 2-5 этажная | га | 5,3 | Участок №3 | новое строительство | расч. срок |
| 25 | 4-5 этажная жилая застройка | га | 4,7 | пр. Победы Участок №5 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 26 | 4-5 этажная жилая застройка | га | 2,0 | ул. Танкистов Участок №6 | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 26а* | Индивидуальная жилая застройка | га | 0,5 | ул.Кирова Участок №6а | новое строительство | I оч. стр-ва |
| 27 | Выборочная реконструкция | - | - | ул. Дзержинского ул. 25 Октября | Реконструкция ветхого жилого фонда, размещение объектов культурно-бытового обслуживания | расч. срок |

*На данную территорию распространяется действие санитарно-защитной зоны от существующего рынка, расположенного  севернее от площадки № 6а. Размещение жилой застройки возможно при условии сокращения расчетной санитарно-защитной зоны  до достижения снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Территории, предлагаемые для жилищного строительства, обозначены на схеме ГП-2.

### 3.4.2. Объекты культуры, библиотечного обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения.

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания, представляемых услуг и сервиса.

При организации сети предприятий обслуживания устанавливаются следующие принципы:

- организация центров обслуживания в наиболее оживленных местах;

- организация многопрофильных центров обслуживания;

- соблюдение радиусов доступности.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- создание условий для организации досуга, обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

Характеристика существующих объектов и потребность в новых объектах учреждений культуры и физкультурно-спортивных сооружений приведена в п.2.7.4.

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу «Размещение культуры, библиотечного обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения».

| № по эксп. | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 28 | Плоскостные спортивные сооружения | га |  | В пойме реки Богучарка | Организация и размещение малых архитектурных форм | расч. срок |
|  | футбольное поле, |  |  |  |  |  |
|  | баскетбольное поле |  |  |  |  |  |
|  | волейбольная площадка |  |  |  |  |  |
|  | теннисный корт |  |  |  |  |  |
|  | поле для гольфа |  |  |  |  |  |
|  | многофункциональные спортплощадки |  |  |  |  |  |
| 29 | Спортивно-оздоровительная база | объект | 1 | ул. Держинского | Новое строительство, организация спортивно-развлекательных мероприятий | расч. срок |
|  |  |  |  | территория городского леса | Организация вело-роллерных трас |  |
| Учреждения культуры |
| 30 | Богучарская Центральная районная библиотека | объект | 1 | К.Маркса ул., д.2, | реконструкция с увеличением на 5,4 т. том. | I оч. стр-ва |
| 31 | Дом культуры Юбилейный | объект | 1 | Малаховского пл., д.1 | капитальный ремонт | I оч. стр-ва |

### 3.4.3. Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения.

Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу «Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения».

| № по эксп. | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения. |
| 32 | Благоустройство набережной | км | 0,5 | Между ул. Октябрьской и ул. Мира | озеленение, освещение, насыщение малыми архитектурными формами, мощение тротуарной плиткой, мини-кафе, мини-магазины | I оч. стр-ва |
| 33 | Пляж | км | 0,2 | В пойме реки Богучарка | Организация | I оч. стр-ва |
| 34 | Лугопарк (активный отдых) | га | 2 | В пойме реки Богучарка | Ландшафтная организация: подсадка древесно-кустарниковых групп, устройство плоскостных спортивных сооружений, | расч. срок |
| 35 | Лугопарк (тихий отдых) | га | 2 | ул. Советска | Ландшафтная организация: подсадка древесно-кустарниковых групп, устройство дренажных водоёмов, прогулочных дорожек, | за расч. срок |

### 3.4.4. Предложения для разработки мероприятий по инженерной подготовке.

Территория городского поселения в целом благоприятна для градостроительного освоения. Рельеф - волнистая суглинистая равнина с глубоко врезанной (до 25-50 м.) в меловые породы овражно-балочной сетью, наблюдаются участки на юго-западе поселения с крутизной склонов 20-45%, требующие сложной инженерной подготовки.

Неблагоприятными факторами природных условий негативно влияюшие на застройку являются:

- наличие крутого склона с глубокими оврагами и балками, где отмечаются обнажение коренных пород и оползневые явления;

- процессы заболачивания преимущественно развиты в пойме реки Богучарка и связаны с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод.

Для укрепления участков с крутизной склонов 20-45% на юго-западе поселения необходима сложная система противооползневых мер:

- упорядочение поверхностного стока,

- перехват потоков грунтовых вод,

- предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения,

- повышение устойчивости откоса механическими и физико-химическими средствами,

- террасирование склонов,

- посадка зеленых насаждений.

Противооползневые мероприятия следует осуществлять на основе комплексного изучения геологических и гидрогеологических условий специализированными организациями.

Для предотвращения заболачивания и подтопления паводковыми водами необходимо провести работы по расчистки русла р. Богучарка, частичной подсыпки территории поймы реки.

| № по эксп. | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | Борьба с оврагообразованием и оползневыми процессами | - | - | юго-западная часть поселения -крутые склоны 20-45% | упорядочение поверхностного стока, перехват потоков грунтовых вод, предохранение естественного контрфорса оползневого массива от разрушения, повышение устойчивости откоса механическими и физико- химическими средствами, террасирование склонов, посадка зеленых насаждений. | расч.ср. |
| 37 | Пойма р. Богучарка, меры по предотвращению затопления паводковыми водами | - | - | - | частичный намыв на территории поймы, расчистка русла реки | расч. ср |
| 38 | Регулирование поверхностного стока | - | - | на вершине юго-западного склона | организация закрытой ливневой канализации | 1 оч. |
| 39 | Очистные сооружения ливневой канализации | шт | 1 | на вершине юго-западного склона | реконструкция и увеличение мощности | 1 оч. |

### 3.4.5. Объекты специального назначения. Предложения по обеспечению территории городского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронений.

Одной из самых серьезных экологических проблем для поселения является проблема обращения с отходами. Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в городском поселении необходима разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории городского поселения г. Богучар. Разработка схемы обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных пунктов Воронежской области с соблюдением требований "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88). В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация сбора отходов в жилых зонах на специальных площадках с контейнерами большой емкости ;

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и использование вторичных ресурсов.

Городская свалка ТБО в п. Вишневый не соответствует СП 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Необходимо в первую очередь устранить нарушения природоохранного законодательства.

В соответствии с областной целевой программой «Экология и природные ресурсы Воронежской области» предлагается размещение пункта сбора, накопления и первичной сортировки ТБО. На расчетный срок предлагается рекультивация городской свалки ТБО в п. Вишневый, когда пункт по сбору и накоплению ТБО будет готов к использованию.

Перечень мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

| № по эксп. | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | Городская свалка ТБО | га | 5,93 | п. Вишневый | Устранение нарушений природоохранного законодательства | 1оч. |
|  |  |  |  |  | Рекультивация территории | расч.ср. |
| 41 | Пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО | шт | 1 | в северо-западной части, в коммунальной зоне | новое строительство | расч.ср. |
| 42 | Очистные сооружения бытовой канализации | шт | 1 | в северо-западной части г. Богучар | реконструкция | 1оч. |

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится содержание мест захоронения. На территории городского поселения г. Богучар находится 1 закрытое кладбище. Захоронения ведутся на кладбище принадлежащему городскому поселению, но на территории Залиманского сельского поселения. На перспективу необходимо расширение кладбища на 3,5га.

Перечень мероприятий по организации мест захоронения.

| № по эксп. | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 43 | Действующее кладбище | га | 6,5 | Залиманское сельское поселение | расширение на 3,5 га | За расч.ср |

### 3.4.6. Задачи и предложения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В полномочия органов местного самоуправления входит решение следующих вопросов:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий, находящихся на территории поселения;

Эти вопросы подробно рассматриваются в Томе III «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В настоящее время в городе имеется пожарная часть и пожарное депо общей емкостью  на 5 автомобилей. На расчетный срок в целях обеспечения пожарной безопасности городского поселения и прилегающих территорий в радиусе 3 км. необходимо увеличить емкость пожарной части на 1 автомобиль (см. «Расчет учреждений жилищно-коммунального хозяйства» и Перечень мероприятий по территориальному планированию по разделу «Размещение объектов капитального строительства местного значения муниципального района»).

В целях обеспечения пожарной безопасности требуется соблюдение пожарных проездов между строениями, устройство пожарных резервуаров и пожарных гидрантов.

Необходимо оборудование производственных и административно-общественных зданий пожарной сигнализацией и средствами оповещения о пожаре.

В целях обеспечения пожарной безопасности населения:

- необходима организация пожарных проездов между строениями, как в застроенной части населенных пунктов поселения, так и в районах нового строительства;

- необходимо увеличение емкости пожарной части на 1 автомобиль;

- необходимо оборудование производственных и административно-общественных зданий пожарной сигнализацией и средствами оповещения о пожаре;

- необходимо размещение пожарных резервуаров.

### 3.4.7. Объекты транспортной инфраструктуры.

Проектом предлагается дальнейшее развитие сети улиц с твердым покрытием, улучшение мощения тротуаров и пешеходных дорожек.  В центральной части города при необходимости есть возможность организации одностороннего движения на некоторых участках. Следует также предусмотреть стоянки: в исторической части города - для  туристических автобусов, в восточной части - для транзитного автотранспорта, повсеместно – для нужд населения.

Перечень мероприятий по разделу «Объекты транспортной инфраструктуры»

| № по экспл. | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Транспортная инфраструктура |
| 1 | Участок дороги с асфальтированным покрытием | км | 5,0 | Северный микрайон участки №1, №2, №3 | Создание сетки улиц на новых территориях северного микрорайона | Расч. срок |
| 2 | Благоустройство улично-дорожной сети | км | 20 | ул.Дзержинского, ул.Виноградова, ул.25Октября, ул.Советская |  | Расч. срок |
| 3 | Площадки городского транспорта |  |  | ул.Дзержинского, ул.Шолохова, ул.25Октября | Новое строительство | Расч. срок |
| 4 | Автостоянки, парковки |  | 3,56 | ул.Дзержинского, ул.Шолохова, ул.25Октября Северный микрорайон | Размещение у объектов культурно-бытового назначения | Расч. срок |
| 5 | АТП | - | - | ул.Дзержинского | Расширение, реконструкция | I очередь |
| 6 | АЗС, СТО | - | - | В северо-западной части пересечения ул.Транспортная с М-4; ул.Дзержинского | Новое строительство |  |
| 7 | Мосты |  |  | ул.Октябрьская, ул.Мира | реконструкция |  |

### 3.4.8. Объекты инженерной инфраструктуры

#### 3.4.8.1. Водоснабжение

- Источником хоз-питьевого водоснабжения г. Богучар в настоящее время являются подземные воды слабоводоносного мамонского  карбонатно-терригенную свиту и совместно эксплуатируемые водоносные малевско-ильичевский карбонатный комплекс и турон-коньякский карбонатный комплекс.

- На расчетный срок генеральным планом сохраняется система водоснабжения объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления. Предусмотрено обеспечение многоэтажной застройки централизованным горячим водоснабжением, малоэтажной индивидуальной застройки – за счет местных водонагревателей. Суммарный  расход питьевой воды на расчетный срок составит 6.2 тыс.м3/сут.

- Необходимые потребности в воде могут быть обеспечены от существующих водозаборов при расширении и увеличении их производительности и строительстве новых водозаборов. На водозаборах необходимо проведение реконструкции и перебуривание существующих скважин и бурение новых скважин. Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

- Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества. 1 очередь.

В настоящем проекте рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от удельных норм расхода воды, в соответствии со СНиП 2.04.02-84. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- вся неблагоустроенная усадебная застройка подключается к городскому водопроводу, охват населения централизованным водоснабжением должен составить 100%.

- новая и существующая застройка принимается с ванными и местными водонагревателями.

Согласно  СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" :удельное водопотребление принимается равным 300л/чел*сут для многоквартирной застройки,  230л/чел*сут для усадебной застройки. Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел на I очередь.

Расходы воды для промпредприятий и предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 15% от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды. 1 очередь.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84

На расчетный срок принято 2пожара по 25л/с каждый. Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Трехчасовой пожарный запас составляет: (25 х 2+10) х 3,6 х 3 =648 м3 .

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды. Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах.

Расходы воды питьевого качества в новом жилом фонде. 1 очередь.

| № п/п | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесу-точные | максималь-носуточн. К=1,2 |
| 1 | г.Богучар | 8.655 4.995 | 300 200 | 2596.5 999.0 | 3115.8 1198.8 |
| 2 | Поливочные нужды | 13.65 | 70 | 955.5 | 1146.6 |
|  | Всего | 13.65 |  | 4551.0 | 5461.2 |

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.  1 очередь.

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопот- ребле ния л/сут.чел | Расходы воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1. много квартирная застройка 2. усадебная застройка | В т. ч. существущ. сохраняем. жилой фонд | В т. ч. новое строи-тельство |  | Всего | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т. ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн | макси- мально- суточн. К=1,2 |
| 1 | Население | 8.655 4.995 | 7.23 4.995 | 1.425 - | 300 230 | 2596.5 1148.85 | 3115.8 1378.62 | 2169.0 1148.85 | 2602.8 1378.62 | 327.75 - | 393.3 - |
| 2 | Поливочные нужды | 13.65 | 12.225 | 1.425 | 70 | 955.5 | 1146.6 | 855.75 | 1026.9 | 99.75 | 119.7 |
|  | Итого: | 13.65 | 12.225 | 1.425 |  | 4700.85 | 5641.02 | 4173.6 | 5008.32 | 427.5 | 513.0 |

Суммарные расходы воды питьевого качества. 1 очередь.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды, м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды, м3/сут. |
| Население ( 13650 чел ) | 3595.5 | 4314.6 |
| Промышленные предприятия (15%) | 539.325 | 647.19 |
| Поливочные нужды | 955.5 | 1146.6 |
| Итого: | 5090.325 | 6108.39 |

Средний за год часовой расход воды:  212.1 м3/час на 1 очередь.

Максимальный часовой расход воды в сутки максимального водопотребления:  254.52 м3/час на 1 очередь.

Потребные свободные  напоры воды. 1 очередь.

Требуемые  напоры  для  водоснабжения  населения  г.Богучар согласно СНиП 2.04.02-84 п.2.26 для  1-2этажной   застройки   составляют  14м, для  2-5 эт.- 24м.

Минимальный  свободный   напор в  водопроводной   сети   с пожарными   гидрантами должен  быть не  менее  10м для  возможности забора   воды   пожарными   машинами.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Расчетный срок.

Существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке и во внутридомовых сетях.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкции водопроводных сетей, замены арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

В настоящем проекте рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от удельных норм расхода воды, в соответствии со СНиП 2.04.02-84. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- вся неблагоустроенная усадебная застройка подключается к городскому водопроводу,

- новая и существующая высокоплотная и среднеплотная застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением,

- низкоплотная застройка (коттеджная) принимается с ванными и местными водонагревателями.

Согласно  СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" :удельное водопотребление принимается равным 300л/чел*сут для многоквартирной застройки,  230л/чел*сут для усадебной застройки.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел на расчетный срок для г.Богучар..

Расходы воды на нужды промпредприятий из системы городского водопровода приняты на расчетный срок с ростом на 10% от существующего водопотребления.

Расходы воды для промпредприятий и предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 15% от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды. Расчетный срок.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения города принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84

На расчетный срок принято 2 пожара по 25л/с каждый. Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Трехчасовой пожарный запас составляет: (25 х 2+10) х 3,6 х 3 =648 м3 .

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды. Хранение трехчасового запаса воды предусматривается в резервуарах.

Расходы воды питьевого качества в новом жилом фонде. Расчетный срок

| № п/п | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесу-точные | максималь-носуточн. К=1,2 |
| 1 | г.Богучар | 10.318 4.482 | 300 260 | 3095.4 1165.32 | 3714.48 1398.38 |
|  | Поливочные нужды | 14.80 | 70 | 1036,0 | 1243,2 |
|  | Всего: | 14.80 |  | 5296.72 | 6356.06 |

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.  Расчетный срок

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопот- ребле ния л/сут.чел | Расходы воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1. много квартирная застройка 2. усадебная застройка | В т. ч. существущ. сохраняем. жилой фонд | В т. ч. новое строи-тельство |  | Всего | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т. ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн | макси- мально- суточн. К=1,2 |
| 1 | Население | 10.318 4.482 | 5.48 4.482 | 4.838 - | 300 230 | 3095.0 1030.86 | 3714.48 1237.03 | 1644.0 1030.86 | 1972.8 1237.03 | 1451.4 - | 1741.68 - |
| 2 | Поливочные нужды | 14.8 | 9.962 | 4.838 | 70 | 1036.0 | 1243.2 | 697.34 | 836.80 | 338.66 | 406.392 |
|  | Итого: | 14.8 | 9.962 | 4.838 | - | 5161.86 | 6194.71 | 3372.2 | 4046.63 | 1790.06 | 2147.39 |

Суммарные расходы воды питьевого качества. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды, м3/сут. |
| Население ( 14800 чел ) | 4260.72 | 5112.86 |
| Промышленные предприятия (15%) | 639.108 | 766.93 |
| Поливочные нужды | 1036,0 | 1243,2 |
| Итого | 5935.828 | 7122.99 |

Средний за год часовой расход воды:  256.20 м3/час на расчетный срок.

Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления:  296.79 м3/час на расчетный срок.

Потребные свободные  напоры воды. Расчетный срок.

Требуемые  напоры  для  водоснабжения  населения  г.Богучар согласно СНиП 2.04.02-84 п.2.26 для  1-2этажной   застройки   составляют  14м, для  2-5 эт.- 24м.

Минимальный  свободный   напор в  водопроводной   сети   с пожарными   гидрантами должен  быть не  менее  10м для  возможности забора   воды   пожарными   машинами.

Источники водоснабжения

Для водоснабжения г.Богучар рассматриваются подземные воды.

Для обеспечения города водой питьевого качества предлагается использование существующих водозаборных сооружений.

Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения города;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

  - 1 пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору;

  - 2, 3 пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Необходимо выполнить проект ЗСО 1;2 и 3 поясов водозаборов и организовать их.

Площадка  ВПС 2-го подъема ограждается глухим забором высотой  2,5м на расстоянии 30м от стен резервуаров и 15м от других сооружений. Оборудуется техническими средствами охраны, имеет сторожевую охрану.

Водозаборные сооружения промпредприятий должны иметь устройства не допускающие загрязнения водоносного  горизонта.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения - объединения хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Проектные предложения по развитию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения  города определены на основе планировочного решения генплана.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Проектом генплана предлагается:

- выведение из эксплуатации для централизованного питьевого водоснабжения города одиночных скважин из за невозможности выделить и организовать для них зоны санитарной охраны согласно действующих норм.

- водозабор подлежит расширению на 12 скважин (в т.ч. 7 – на 1 очередь) глубиной 40-100м, т.о. общее число скважин составит на расчетный срок 23 из них 19 рабочих и 4 резервные, на 1 очередь 18 из них 17 рабочих и 1 резервные. При производительности каждой скважины 10-25м3/ч, суммарная производительность водозабора составит  310м3/ч (260 м3/ч на 1 очередь) и 7.44 тыс.м3/сут (6.24 тыс.м3/сут. на 1 очередь) соответственно.

- насосная станция II подъема подлежит реконструкции с установкой резервного насоса марки 1Д200-90.

- насосная станция III подъема подлежит реконструкции с установкой резервных насосов марки 1Д250-125 -1 шт. и 1Д315/71«А» -1 шт.

- насосная станция III подъема подлежит реконструкции и расширением до 200м3/час  с заменой насосного оборудования на насосы марки1Д200-90( 1 рабочий, 1 резервный).

Необходимый суммарный объем резервуаров чистой воды для хранения регулирующего и противопожарного запасов на расчетный срок составляет 3000м3, что со значительным запасом обеспечивается существующими резервуарами общей емкостью 4200м3.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой диаметрами 50-200мм, с установкой на ней пожарных гидрантов и запорной арматуры.

Новых сетей диаметром 100-300мм предусматривается проложить 5.0 км на I очередь, 28.0 км на расчетный срок.

Ввиду сильной изношенности существующих сетей необходимо переложить около 25,0км. существующих водопроводных сетей диаметром 100-200мм.

Сети  водопровода   принять   из  стальных,  чугунных труб  из  шаровидного  графита,  либо  из пластмассовых  труб.

#### 3.4.8.2. Водоотведение

- Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

- Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

- Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

- Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках.

- В генеральном плане предлагается концепция организации системы централизованного водоотведения поверхностного стока с территории города на очистные сооружения ливневой канализации. Водосточная сеть проектируется закрытого типа в капитальной застройке (учитывая характер застройки и уровень благоустройства). В районах  малоэтажной и усадебной застройки – принимаются открытые железобетонные лотки.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод. 1 очередь.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на 1 очередь строительства определены и представлены в таблицах.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий  в систему канализации, принят в размере 15% от расхода хозяйственно-бытовых стоков населения.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в новом жилом фонде. 1 очередь.

| № п/п | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне-суточные | максималь-носуточн. К=1,2 |
| 1 | г.Богучар | 8.655 4.995 | 300 200 | 2596.5 999.0 | 3115.8 1198.8 |
|  | Всего | 13.65 |  | 3595.5 | 4314.6 |

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения.  1 очередь.

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопот- ребления л/сут.чел | Расходы воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1. много квартирная застройка 2. усадебная застройка | В т. ч. существущ. сохраняем. жилой фонд | В т. ч. новое строи-тельство |  | Всего | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т. ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн | макси- мально- суточн. К=1,2 |
| 1 | Население | 8.655 4.995 | 7.23 4.995 | 1.425 - | 300 230 | 2596.5 1148.85 | 3115.8 1378.62 | 2169.0 1148.85 | 2602.8 1378.62 | 327.75 - | 393.3 - |
|  | Итого: | 13.65 | 12.225 | 1.425 |  | 3745.35 | 4494.42 | 3317.85 | 3981.42 | 327.75 | 393.3 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. 1 очередь.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды, м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды, м3/сут. |
| Население ( 13650 чел ) | 3595.5 | 4314.6 |
| Промышленные предприятия (15%) | 539.325 | 647.19 |
| Итого | 4134.825 | 4961.79 |

Средний за год часовой расход хозяйственно-бытовых стоков :  172.28 м3/час на 1 очередь.

Максимальный часовой расход хозяйственно-бытовых стоков в сутки максимального водопотребления:  206.74 м3/час на 1 очередь.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод. Расчетный срок.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок строительства определены и представлены в таблицах.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий  в систему канализации, принят в размере 15% от расхода хозяйственно-бытовых стоков населения.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в новом жилом фонде. Расчетный срок.

| № п/п | Районы нового строительства | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне-суточные | максималь-носуточн. К=1,2 |
| 1 | г.Богучар | 8.655 4.995 | 300 260 | 2596.5 1298.7 | 3115.8 1558.44 |
| Всего | 14.80 |  | 4850.7 | 5820.84 |

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения.  Расчетный срок

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопот- ребления л/сут.чел | Расходы воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, 1. много квартирная застройка 2. усадебная застройка | В т. ч. существущ. сохраняем. жилой фонд | В т. ч. новое строи-тельство |  | Всего | В т. ч. существующий сохраняемый жилой фонд | В т. ч. новое строительство |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально- суточн. К=1,2 | средне- суточн | макси- мально- суточн. К=1,2 |
| 1 | Население | 10.318 4.482 | 5.48 4.482 | 4.838 - | 300 230 | 3095.0 1030.86 | 3714.48 1237.03 | 1644.0 1030.86 | 1972.8 1237.03 | 1451.4 - | 1741.68 - |
|  | Итого: | 14.8 | 9.962 | 4.838 |  | 4125.86 | 4951.51 | 2674.86 | 3209.83 | 1451.4 | 1741.68 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды, м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды, м3/сут. |
| Население ( 14800 чел ) | 4260.72 | 5112.86 |
| Промышленные предприятия (15%) | 639.108 | 766.93 |
| Итого | 4899.828 | 5879.79 |

Средний за год часовой расход хозяйственно-бытовых стоков:  204.16 м3/час на расчетный срок

Максимальный часовой расход хозяйственно-бытовых стоков в сутки максимального водопотребления:  244.99 м3/час на расчетный срок.

Система и схема канализации

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации. Существующая схема канализации расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся система отведения сточных вод.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Для совершенствования системы канализации города необходимо:

- строительство канализационных сетей (новых и требующих замены) с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей;

- замена насосных агрегатов в КНС, выработавших срок эксплуатации. Для оптимизации режимов работы КНС необходимо внедрение частотно-регулируемых приводов;

- отведение стоков промышленных предприятий в городскую канализацию, после локальных очистных сооружений, с показателями концентраций загрязнений допустимых к сбросу в систему бытовой канализации

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

- реконструкция и строительство канализационных коллекторов в разных районах города.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда города предусматривается проектируемыми самотечными коллекторами диаметром 150-350мм с отводом через существующие сети канализации на КНС-26 и КНС по ул.27 Февраля мощностью 144м3/сут и 275 м3/сут соответственно. Необходимо проведение реконструкции этих насосных  с увеличением производительности до 4.5 тыс.м3/сут на 1 очередь и до 5.0 тыс.м3/сут на расчетный срок. Так же отвод сточных вод производится через существующие КНС-1(насосы Grundfoss SL.50.60.11.2.5.ОВ 1рабочий; 1 резервный производительностью 26л/с);КНС-2(насосы Grundfoss SL.50.60.11.2.5.ОВ 1рабочий; 1 резервный производительностью 4л/с);КНС-3 (насосы СМ-100/65-250/4 1рабочий; 1 резервный производительностью 50м3/час ).

Производительность городских очистных сооружений составляет 7.2 тыс. м3/сут(проектная), а 1.1 тыс. м3/сут (фактическая), степень очистки сточных вод не соответствует нормативным требованиям. Требуется проведение реконструкции СБО, замене изношенных сооружений и оборудования на современные (замена ершовых загрузок, воздуходувок), а также необходимо строительство сооружений доочистки сточных вод(, эрлифтов) для доведения состава сбрасываемых очищенных стоков до  значения   требований  П.Д.С. загрязнений   для   водоемов рыбохозяйственного  назначения.

Канализование  проектируемой усадебной застройки участка N8 предусматривается  проектируемыми самотечными коллекторами диаметром 200-350мм  с отводом на проектируемую КНС производительностью 500м3/сут и дальнейшей перекачкой в существующий канализационый коллектор диаметром 500 по ул Танкистов.

Для канализования  необходимо проложить 69.3 км самотечных сетей d150-300мм- 1 очередь, d150-300мм- расчетный срок.

Самотечные сети канализации прокладывать  из асбестоцементных  или   пластмассовых труб, напорные  сети  - из  чугунных напорных  труб   из   шаровидного  графита, либо  из  пластмассовых  труб.

Ввиду сложности городского рельефа, проектом предусматривается подключение 80% существующей усадебной застройки к централизованной канализации, от неканализуемой усадебной застройки предусматривается вывоз стоков из выгребных ям на сливные ямы КНС и очистных сооружений.

#### 3.4.8.3. Электроснабжение

Проектная схема электроснабжения Богучарского городского поселения определена для двух уровней строительства: I очередь (2015) и расчетный срок(2026г).

Электрические нагрузки жилого фонда и административно-общественных зданий определены по укрупненным показателям РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и по данным типовых проектов.

Электрические нагрузки коммунального сектора определены заданием соответствующих разделов проекта: водоснабжение с водоотведением, теплоснабжение.

Результаты расчетов сведены в таблицы.

Жилищный фонд

| № п/п | Наименование площадок строительства | Общая площадь, т. м2 | Нагрузка кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | 2-5 эт. | усадеб-ная |  | 2-5 эт. | усадеб-ная |
| 1 | Участок №1 |
|  | а) жилая застройка | 70,9 | 70,9 | - | 1125 | 1125 | - |
|  | б) административно-бытовая застройка | - | - | - | - | - | - |
|  | в) теплоснабжение | - | - | - | - | - | - |
|  | г) водоснабжение и водоотведение | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 70,9 | 70,9 |  | 1125 | 1125 | - |
| 2 | Участок №2 |
|  | а)жилая застройка | 56,5 | 56,5 | - | 895 | 895 | - |
|  | б)административно-бытовая застройка | - | - | - | - | - | - |
|  | в)теплоснабжение | - | - | - | - | - | - |
|  | г)водоснабжение и водоотведение | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 56,5 | 56,5 | - | 895 | 895 | - |
| 3 | Участок №3 |
|  | а)жилая застройка | 15,5 | 15,5 | - | 245 | 245 | - |
|  | б)административно-бытовая застройка | - | - | - | - | - | - |
|  | в)теплоснабжение | - | - | - | - | - | - |
|  | г)водоснабжение и водоотведение | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 15,5 | 15,5 | - | 245 | 245 |  |
| 4 | ул. Кирова |
|  | а)жилая застройка | 12,6 | 12,6 | - | 200 | 200 | - |
|  | б)административно-бытовая застройка | - | - | - | - | - | - |
|  | в)теплоснабжение | - | - | - | - | - | - |
|  | г)водоснабжение и водоотведение | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 12,6 | 12,6 | - | 200 | 200 | - |
| 5 | пр. Победы |
|  | а)жилая застройка | 13,7 | 13,7 | - | 220 | 220 | - |
|  | б)административно-бытовая застройка | - | - | - | - | - | - |
|  | в)теплоснабжение | - | - | - | - | - | - |
|  | г)водоснабжение и водоотведение | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 13,7 | 13,7 | - | 220 | 220 | - |
| 6 | ул. Танкистов |
|  | а)жилая застройка | 5,8 | 5,8 | - | 95 | 95 | - |
|  | б)административно-бытовая застройка | - | - | - | - | - | - |
|  | в)теплоснабжение | - | - | - | - | - | - |
|  | г)водоснабжение и водоотведение | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 5,8 | 5,8 | - | 95 | 95 | - |
| 7 | ул. Дзержинского и ул. 25 Октября |
|  | а)жилая застройка | 124 | - | 124 | - | - | - |
|  | б)административно-бытовая застройка | - | - | - | - | - | - |
|  | в)теплоснабжение | - | - | - | - | - | - |
|  | г)водоснабжение и водоотведение | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | 124 | - | 124 | - | - | - |
| 8 | Новое строительство по городу |
|  | а)жилая застройка | - | - | - | - | - | - |
|  | б)административно-бытовая застройка | - | - | - | 3030 | - | - |
|  | в)теплоснабжение | - | - | - | 158,3 | - | - |
|  | г)водоснабжение и водоотведение | - | - | - | 1570 | - | - |
|  | ВСЕГО | - | - | - | 4758,3 | - | - |
|  | Всего по городу: | 299 | 175 | 124 | 7538,3 | 515 | - |
|  | В том числе на I очередь стр-ва: | 32,1 | 32,1 | - | 1935,9 | 515 | - |

Мероприятия по электроснабжению.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Кол-во | Нагрузка кВт | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты местного значения муниципального района |
| Учреждения образования |
| 1 | Детский садик | мест | 90 | 60 | ул. Октябрьская | ТП-1шт. с подключением к ПС 110/35/10 «Богучарская» | Расчетн. срок |
| 2 | Общеобразовательная школа совмещенная с детским садом | мест | 160/50 | 290 | ул. 25 Октября | ТП-1шт. с подключением к ПС 110/35/10 «Богучарская» | I очередь |
| 3 | Богучарская средняя школа-интернат для детей сирот | объект | 1 | +50 | ул. Шолохова, д.4 | ТП-1шт. с подключением к ПС 110/35/10 «Богучарская» | I очередь |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 4 | Богучарская ЦРБ | коек | 220 | +50 | Пр-т 50-летия Победы, д.2 | ТП-1шт. с подключением к ПС 110/35/10 «Богучарская» | I очередь |
| 5 | Богучарский психоневрологический интернат | объект | 1 | +50 | ул. Красноармейская, д.2 | ТП-1шт. с подключением к ПС 110/35/10 «Богучарская» | I очередь |
| 6 | Молочная кухня | порц./сут-ки | 60 | 10 | На базе ОАО «Богучармолоко» | ТП-1шт. с подключением к сущ. РП | Расчетн. срок |
| 7 | Раздаточный пункт | м2 | 2/70 | 60 | при Богучарской ЦРБ | См. п. 7 табл. | Расчетн. срок |
| Предприятия торговли |
| 8 | Ярмарочно-выставочный комплекс | объект | 1 | 100 | ул. 25 Октября | См. п. 2 табл. | Расчетн. срок |
| 9 | Торговый комплекс | объект | 1 | 250 | ул. Танкистов | ТП-1шт. с подключением к сущ. РП | I очередь |
| Учреждения культуры |
| 10 | Богучарский Краеведческий музей | объект | 1 | +20 | ул. Ленина, д. 36/А | ТП-1шт. с подключением к ПС 110/35/10 «Богучарская» | I очередь |
| 11 | Дом музей Кищенко | объект | 1 | +20 | ул. Дзержинского, д.49 | ТП-1шт. с подключением к сущ. РП | I очередь |
| 12 | Училище ремесленное (2 здания) | объект | 1 | +20 | ул. Дзержинского, д.40 | См. п. 11 табл. | I очередь |
| Объекты коммунального обслуживания |
| 13 | Прачечная | кг/см | 740 | 60 | пр-т 50 летия Победы | ТП-1шт. с подключением к ПС 110/35/10 «Богучарская» | Расчетн. срок |
| 14 | Отель-резиденция | объект | 1 | 110 | ул. Павших стрелков | См. п. 3 табл. | Расчетн. срок |
|  | Гостиница | мест | 50 |  |  |  |  |
|  | Конференц зал | мест | 60 |  |  |  |  |
|  | Ресторан | мест | 70 |  |  |  |  |
| 15 | Гостинично-торговый комплекс | мест | 100 | 50 | на федеральной дороге М4 «Дон» | ТП-1шт. с подключением к ПС 110/10 «Опорная» | I очередь |
| 16 | Банно-оздоровительный комплекс с КБО | ед./мест | 2/50 | 2/120 | ул. Советская | См. п. 6 табл. | I очередь |
|  |  |  |  |  | ул. Транспортная | ТП-1шт. с подключением к ПС 110/35/10 «Богучарская» | Расчетн. срок |
| 17 | Пожарное депо | объект | 1 | 20 | ул. Транспортная | ТП-1шт. с подключением к ПС 110/10 «Опорная» | Расчетн. срок |
| Промышленно-коммунальные объекты |
| 18 | АЗС и СТО | объект | 1 | 130 | на федеральной дороге М4 «Дон» | ТП-1шт. с подключением к ПС 110/10 «Опорная» | Расчетн. срок |
| 19 | ООО «Богучарагроснаб» | объект | 1 | +400 | ул. Дзержинского | реконструкция с увеличением мощности | I очередь |
| 20 | ООО «Строймаш» | объект | 1 | +500 | ул. Пр-т 50-летия Победы | реконструкция с увеличением мощности | Расчетн. срок |
| Объекты местного значения поселения |
| Объекты жилищного строительства |
| 21 | Комплексная жилая застройка 2-5 этажная | га | 24,3 | 1125 | Участок № 1 | КТП-3шт. с подключением к сущ. РП | Расчетн. срок |
| 22 | Комплексная жилая застройка 2-5 этажная | га | 19,3 | 895 | Участок № 2 | КТП-4шт. с подключением к сущ. РП | Расчетн. срок |
| 23 | Комплексная жилая застройка 2-5 этажная | га | 5,3 | 245 | Участок № 3 | КТП-1шт. с подключением к ПС 110/10 «Опорная» | Расчетн. срок |
| 24 | 4-5 этажная жилая застройка | га | 4,3 | 200 | ул. Кирова | КТП-1шт. с подключением к ПС 110/35/10 «Богучарская» | I очередь |
| 25 | 4-5 этажная жилая застройка | га | 4,7 | 220 | ул. Победы | КТП-1шт. с подключением к сущ. РП | I очередь |
| 26 | 4-5 этажная жилая застройка | га | 2 | 95 | ул. Танкистов | См. п. 9 табл. | I очередь |
| 27 | Выборочная реконструкция | - | - | - | ул.Дзержинского, ул. 25 Октября | к существующим сетям | Расчетн. срок |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 28 | Плоскостные спортивные сооружения: | га. |  | 40 | В пойме реки Богучарка | ТП-1шт. с подключением к сущ. РП | Расчетн. срок |
|  | футбольное поле |  |  |  |  |  |  |
|  | баскетбольное поле |  |  |  |  |  |  |
|  | волейбольная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | теннисный корт |  |  |  |  |  |  |
|  | поле для гольфа |  |  |  |  |  |  |
|  | многофункциональные спортплощадки |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Спортивно-оздоровительная база | объект | 1 | 160 | ул. Дзержинского | КТП-3шт., ТП-1шт. с подключением к сущ. РП | Расчетн. срок |
| Учреждения культуры |
| 30 | Богучарская центральная библиотека | объект | 1 | +10 | ул. К. Маркса,д.2 | См. п. 3 табл. | I очередь |
| 31 | Дом культуры Юбилейный | объект | 1 | +50 | пл. Малаховского, д. 1 | См. п. 3 табл. | I очередь |
| Объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения |
| 32 | Благоустройство набережной | км |  | 150 | Между ул. Октябрьской и ул. Мира | См. п. 1 табл.; ТП-1шт. с подключением к ПС 110/35/10 «Богучарская» | Расчетн. срок |
| 33 | Пляж | км |  | - | В пойме реки Богучарка | - | Расчетн. срок |
| 34 | Лугопарк (активный отдых) | га |  | 60 | В пойме реки Богучарка | См. п. 28 табл.; КТП-1шт. с подключением к сущ. РП | Расчетн. срок |
| 35 | Лугопарк (тихий отдых) | га |  | 20 | ул. Советская | КТП-2шт. с подключением к сущ. РП | Расчетн. срок |
| Инженерная подготовка территории |
| 36 | Борьба с оврагобразованием и оползневыми процессами |  |  | - | юго-западная часть поселения – крутые склоны | - | Расчетн. срок |
| 37 | Пойма реки Богучарка |  |  | - |  | - | Расчетн. срок |
| 38 | Регулирование поверхностного стока |  |  | - | на вершине юго-западного склона | - | I очередь |
| 39 | Очистные сооружения ливневой канализации | шт. | 1 | - | на вершине юго-западного склона | - | I очередь |
| Объекты специального назначения |
| 40 | Городская свалка ТБО | га | 5,93 | - | п. Вишневый | - | I очередь |
| 41 | Пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО | шт. | 1 | 50 | в северо-западной части, в коммунальной зоне | КТП-1шт. с подключением к ПС 110/35/10 «Богучарская» | Расчетн. срок |
| 42 | Очистные сооружения | шт. | 1 | - | в северо-западной части г. Богучар | - | I очередь |
| 43 | Действующее кладбище | га | 6,5 | - | Залиманское сельское поселение | - | перспектива |
|  | КНС (новое строительство) |  |  | 230 | в р-не пересечения ул. Танкистов и ул. Транспортная | ТП-1шт. с подключением к ПС 110/35/10 «Богучарская» | Расчетн. срок |
|  | Расширение и реконструкция КНС и КНС-26 |  |  | 350+230 |  | реконструкция с увеличением мощности | I очередь расчетн. срок |
|  | Установка резервных насосов на станции III подъема |  |  | 270 |  | реконструкция с увеличением мощности | I очередь |
|  | Расширение водозабора |  |  | 175+125 |  | реконструкция с увеличением мощности | I очередь расчетн. срок |
|  | Установка резервного насоса на станции II подъема |  |  | 90 |  | реконструкция с увеличением мощности | I очередь |
|  | Реконструкция и расширение насосной станции III подъема |  |  | 100 |  | реконструкция с увеличением мощности | I очередь |

Общегородские мероприятия по проектным решениям.

Годовое потребление электроэнергии при числе часов использования максимума в год 5300 составит 66982990 кВтч/год.

Основное строительство намечается на участках №1-3 и по улицам Кирова, Победы и Танкистов.

В связи с подключением дополнительных нагрузок необходимо выполнить реконструкцию существующих ПС 110/35/10 «Богучарская», ПС 110/10 «Опорная» и существующего РП. На подстанции ПС 110/10 «Опорная» возможно потребуется замена трансформаторов.

Распределение электроэнергии по потребителям города будет осуществляться от 18-ти трансформаторных подстанций (ТП) и 17-ти комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Сети 10 кВ предлагается выполнить, как кабельными с прокладкой в земляной траншее, так и воздушными с изолированными проводами (ВЛЗ). Сети 0,4 кВ и наружного освещения совместной подвеской – предлагается выполнить самонесущими изолированными проводами (СИП). Сети 0,4 кВ к жилым многоэтажным жилым домам и общественным зданием предлагается выполнить кабельными с прокладкой в земляной траншее. Светильники наружного освещения принимаются типа ЖКУ с натриевыми лампами ДнаТ.

#### 3.4.8.4. Связь. Радиофикация. Телевидение

Генеральным планом развития телефонной сети Богучарского городского поселения намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью жилого сектора и объектов соцкультбыта.

При численности населения 14800 жителей на конец расчетного срока (2026 год) телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 7400 абонентов, в том числе в районе нового строительства потребуется установить около 2500 номеров, в районах сохраняемого существующего фонда – 40 номера.

Развитие телефонной сети поселения предусматривается наращиванием номерной емкости существующих АТС г. Богучар.

Распределение телефонной емкости АТС по районам поселения и предложения по обеспечению их телефонизацией приведены в таблице.

| № п/п | Наименование районов и площадок строительства | Количество телефонов, шт. | Предложения по обеспечению телефонизацией |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участок №1 | 1000 | От существующей АТС военного городка |
| 2. | Участок №2 | 807 | -//- |
| 3. | Участок №3 | 221 | -//- |
| 4. | ул. Кирова | 180 | От существующей АТС г. Богучар |
| 5. | пр. Победы | 195 | От существующей АТС военного городка |
| 6. | ул. Танкистов | 83 | -//- |
| 7. | Выборочная реконструкция ул. Октябрьская, ул. 25 Октября, ул. Шолохова, ул. Заводская, ул. Красноармейская, ул. Танкистов, ул. Ленина, ул. Дзержинского, пр-т 50-летия Победы, ул. Павших стрелков, ул. Советская, ул. Транспортная, федеральная дорога М4 «Дон», ул. К. Маркса, пл. Малаховского, С-З часть коммунальной зоны г. Богучар | 40 | От существующих АТС г. Богучар и АТС военного городка |
|  | Всего по поселению: | 2526 | -//- |

Основные мероприятия по развитию сети следующие:

- Расширение существующей АТС военного городка примерно на 2315 номеров, существующей АТС г. Богучар примерно на 215 номеров.

- Создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Радиофикация  и  телевидение.

В поселении  будет  продолжаться  развитие  эфирного  радиовещания  и  телевидения.

На перспективу планируется развитие вещания в ФМ диапазоне с возможностью приема программ на всей территории поселения и прилегающих районах.

Телевизионное вещание транслирует программы в метровом и дециметровом диапазонах. Планируется расширение количества каналов эфирного  вещания и подготовка  сети  TV вещания  к  переходу   к  2012  году  на  цифровое  вещание согласно постановления Правительства РФ от 03.12.2009 №985 “О федеральной целевой программе “Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015годы””.

В  перспективе  предполагается развитие  системы  кабельного  телевидения  ,  что  обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов  и  значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы  кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники, дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

#### 3.4.8.5. Теплоснабжение

Анализ современного состояния теплопотребления поселения выявил основные направления развития систем  теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения, как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку                              труб повышенной надёжности (с высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана);

- использование для объектов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки-теплогенераторов, работающих на газовом топливе.

Расчет тепловых нагрузок произведен для расчетной температуры наружного воздуха на отопление - 26 °С (согласно СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки населенных пунктов района определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий по срокам проектирования (Приложение 2,3 СниП 2.04.07-86* Тепловые сети).

Централизованное теплоснабжение сохранится в г.Богучар от существующих  и вновь проектируемых котельных.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта планируется осуществлять от блочных собственных котельных, работающих на газовом топливе. Сведения о проектируемых котельных сведены в таблицу.

Теплоснабжение объектов агропромышленного комплекса планируется от блочных котельных, работающих на газовом топливе.

Проектируемые котельные г.Богучар. I очередь

| № п/п | Наименование котельной | Место положение | Производите-льность котельной Гкал/ч | Присоедини-тельная нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательная школа с детским садом п.2 (БМК) | г.Богучар | 0,7 | 0,543 | Газ |
| 2 | Торговый комплекс п.9 (БМК) | г.Богучар | 0,2 | 0,173 | Газ |
| 3 | Гостинично-торговый центр п.15 (БМК) | г.Богучар | 0,5 | 0,425 | Газ |

Проектируемые котельные г.Богучар. Расчетный срок

| № п/п | Наименование котельной | Место положение | Производите-льность котельной Гкал/ч | Присоедини-тельная нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад п.1 (БМК) | г.Богучар | 0,3 | 0,211 | Газ |
| 2 | Ярмарочно-выставочный комплекс п.8 (БМК) | г.Богучар | 0,4 | 0,37 | Газ |
| 3 | Прачечная п.13 (БМК) | г.Богучар | 2,52 | 2,343 | Газ |
| 4 | Отель-резиденция, Гостиница, Конференц зал, Ресторан п.14 (БМК) | г.Богучар | 1,0 | 0,929 | Газ |
| 5 | Банно-оздоровительный комплекс п.16 (БМК) | г.Богучар | 1,0 | 0,734 | Газ |
| 6 | АЗС и СТО п.18 (БМК) | г.Богучар | 0,2 | 0,194 | Газ |

Таблица расходов тепла и топлива. I очередь строительства.

| № п/п | Наименование | Жилищный фонд в тыс. м², в том числе | Насел. чел. | Расход тепла в МВт / Гкал /ч | Годовой расход тепла, Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Нов. |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснаб-жение | Всего |  |  |
| 1 | г.Богучар | 154,5 | 34,49 | 15075 | 45,43 39,07 |  | 4,33 3,724 | 49,77 42,8 | 102396 | 14262 - гвс |
| 2 | Объекты соц.назначения г.Богучар |  |  |  | 0,446 0,383 | 0,385 0,332 | 0,311 0,267 | 1,142 0,982 | 2464 | 852 - гвс |

Таблица расходов тепла и топлива. Расчетный срок строительства.

| № п/п | Наименование | Жилищный фонд в тыс. м², в том числе | Насел. чел. | Расход тепла в МВт / Гкал /ч | Годовой расход тепла, Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Нов. |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснаб-жение | Всего |  |  |
| 1 | г.Богучар | 154,5 | 299 | 19638 | 99,0 85,1 |  | 5,65 4,85 | 104,65 89,99 | 210638 | 18577 - гвс |
| 2 | Объекты соц.назначения г.Богучар |  |  |  | 1,400 1,203 | 1,834 1,577 | 2,716 2,335 | 5,950 5,116 | 13722 | 7452- гвс |

#### 3.4.8.6. Газоснабжение

Газоснабжение г. Богучар на перспективу намечается природным газом. Природный газ будет поступать потребителям, как и в настоящее время, от существующей АГРС по газопроводу высокого давления.

Использование природного газа предусматривается потребителями жилищно-коммунального сектора, котельными для отопления объектов соцкультбыта.

Расходы  природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения  представлены  в таблице, на  отопление жилой застройки в  таблице, на отопление, вентиляцию и горячее  водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта) в таблице, общий расход природного газа в  таблице.

Газоснабжение потребителей поселения на  весь проектный срок будет осуществляться от существующих газовых сетей, а  также новых газовых сетей  высокого, среднего и низкого давления и  новых ШРП.

Основные мероприятия по  газоснабжению на 1 очередь строительства и расчетный  срок представлены в  таблице.

Расход природного газа на хозяйственно-бытовые нужды населения

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. | Часовой расход газа, нм3/час | Годовой расход газа, млн.нм3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва | Расчет-ный срок | 1 очередь стр-ва | Расчет-ный срок | 1 очередь стр-ва | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Богучар | 13,650 | 14,800 | 1971,600 | 2128,500 | 4,095 | 4,440 |

Расход природного газа  на отопление жилой застройки

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. | Часовой расход газа, нм3/час | Годовой расход газа, млн.нм3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва | Расчет-ный срок | 1 очередь стр-ва | Расчет-ный срок | 1 очередь стр-ва | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Богучар | 13,650 | 14,800 | 5426,40 | 11819,44 | 12,240 | 26,680 |

Расход природного газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта)

| № п/п | Наименование поселения | Часовой расход газа, нм3/час | Годовой расход газа, млн.нм3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва | Расчетный срок | 1 очередь стр-ва | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | г. Богучар | 136,390 | 710,560 | 0,342 | 1,910 |

Общий расход природного газа  по городскому поселению

| № п/п | Виды потребителей | Часовой расход газа, нм3/час | Годовой расход газа, млн.нм3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2015г. | Расчетный срок 2025г. | 1 очередь стр-ва 2015г. | Расчетный срок 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Хозяйственно-бытовые нужды населения | 1971,600 | 2128,500 | 4,095 | 4,440 |
| 2 | Отопление индивидуаль-ного жилого фонда | 5426,400 | 11819,440 | 12,240 | 26,680 |
| 3 | Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение общественного центра (соцкультбыта) | 136,390 | 710,560 | 0,342 | 1,910 |
|  | Итого | 7534,390 | 14658,500 | 16,677 | 33,030 |

Перечень мероприятий по размещению объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реали-зации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бурение водозаборных скважин глубиной до 90 м, производительностью 25м3/ч. | комплект | 7 | Г.Богучар | Расширение водозабора № 1 | I очередь строительства |
| 2 |  |  | 5 | Г.Богучар |  | расчетный срок |
| 3 | Реконструкция насосной станции II подъема. | м3/сут | 6200 | Г.Богучар | реконструкция | I очередь строительства |
| 4 | Реконструкция насосной станции III подъема | м3/сут | 6000 | Г.Богучар | Реконструкция | I очередь строительства |
| 5 | Реконструкция и расширение насосной станции III подъема(г.Богучар) | м3/сут | 200.0 | Г.Богучар | Реконструкция и расширение | I очередь строительства |
| 6 | Водопроводные сети с устройством колодцев, установкой запорной арматуры и пожарных гидрантов d100-300 | км | 7.0 (d100мм) | Г.Богучар | новое строительство | I очередь строительства |
| 7 |  |  | 8.0 (d100мм) 10.0 (d200мм) 10.0 (d300мм) | Г.Богучар | новое строительство | расчетный срок |
| 8 |  |  | 25.0 (d100-200мм) | Г.Богучар | реконструкция | I очередь строительства |
| 9 | Реконструкция КНС-26 и КНС | м3/сут | 4500 | Г.Богучар | Реконструкция | I очередь строительства |
| 10 |  |  | 5000 | Г.Богучар | Реконструкция | расчетный срок |
| 11 | Реконструкция очистных сооружений с механической, полной биологической очисткой и доочисткой. | м3/сут | 4500 | Поповское СП | Реконструкция | I очередь строительства |
| 12 |  |  | 5000 | Поповское СП | Реконструкция | расчетный срок |
| 13 | КНС Q=500.0м3/сут Н=30м | м3/сут | 500 | Г.Богучар | новое строительство | расчетный срок |
| 14 | Самотечные коллекторы канализации | км | 15.0 (d200мм) 2.0 (d350мм) | Г.Богучар | новое строительство | I очередь строительства |
| 15 |  |  | 17.0 (d200мм) 5.0 (d350мм) | Г.Богучар | новое строительство | расчетный срок |
| 16 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) | шт. | 1 | пр. Победы | новое строительство | Iоч. |
|  |  | шт. | 1 | ул. Кирова | -//- | -//- |
| 17 |  | шт. | 3 | Участок №1 | -//- | расч.срок |
|  |  | шт. | 4 | Участок №2 | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | Участок №3 | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | В пойме реки Богучарка | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 2 | ул. Советская | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 3 | Территория городского леса в р-не ул. Дзержинского | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | в северо-западной части в коммунальной зоне | -//- | -//- |
| 18 | Трансформаторная подстанция (ТП) | шт. | 1 | на федеральной дороге М4 «Дон» | новое строительство | Iоч. |
|  |  | шт. | 1 | ул. Танкистов | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. Транспортная | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. 25 Октября | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | пр-т 50-летия Победы | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. Красноармейская | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. Ленина | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. Дзержинского | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. Малаховского | -//- | -//- |
| 19 |  | шт. | 1 | на федеральной дороге М4 «Дон» | -//- | расч.срок |
|  |  | шт. | 1 | ул. Транспортная | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | пр-т 50-летия Победы | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 2 | между ул. Октябрьской и ул. Мира | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | В пойме реки Богучарка | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. Советская | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | ул. Дзержинского | -//- | -//- |
|  |  | шт. | 1 | КНС в р-не пересечения ул. Танкистов и ул. Транспортная | -//- | -//- |
| 20 | Котельные (БМК) | шт. | 6 | г.Богучар | Новое строительство | Расчетный срок |
| 21 |  |  | 3 | г.Богучар | Новое строительство | I очередь стр-ва |
| 22 | ШРП | шт. | 6 | г. Богучар | Новое строительство | I очередь стр-ва |
|  | Газопроводы высокого давления ø 63 мм | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Газопроводы среднего давления ø 90 мм | км | 1,55 |  |  |  |
| 23 | ШРП | шт. | 10 |  | Новое строительство | Расчетный срок |
|  | Газопроводы высокого давления ø 90 мм | км | 2,6 |  |  |  |
|  | ø 63 мм | км | 1,15 |  |  |  |
|  | Газопроводы среднего давления ø 90 мм | км | 0,80 |  |  |  |

Утв. решением  СНД городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области от  29.12.2011 г № 177

(в редакции решения  СНД городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области от № 190 от  16.11.2017)

## 4. Раздел 4. Основные технико-экономические показатели.

( в редакции от 27.03.2017г.)

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существующее положение. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория | га |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель городского поселения, | га | 1325,0 | 1315,0 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | жилой зоны | га/% | 290,0/21,9 | 346,0/26,3 |
|  | общественно-деловой зоны | -/- | 35,0/2,6 | 46,0/3,5 |
|  | производственной зоны | -/- | 92,0/6,9 | 92,6/7,0 |
|  | рекреационной зоны – всего | -/- | 147,0/11,2 | 210,0/16,0 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -/- | 10,0/0,8 | 23,0/1,8 |
|  | зеленые насаждения специального назначения | -/- | 61,0/4,6 | 121,0/9,2 |
|  | лесные площади: | -/- | 76,0/5,8 | 66,0/5,0 |
|  | из них: лесной фонд | -/- | 10,0/0,8 | - |
|  | лесные насаждения | -/- | 66,0/5,0 | 66,0/5,0 |
|  | под водой | -/- | 17,0/1,3 | 17,0/1,3 |
|  | зона транспортной инфраструктуры | -/- | 97,0/7,3 | 105,4/8,0 |
|  | зона специального назначения | -/- | 4,0/0,3 | 4,0/0,3 |
|  | прочие территории | -/- | 643,0/48,5 | 494,0/37,6 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность городского населения | тыс. чел. | 13,277 | 14,8 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | чел/% | 2211/16,7 | 3034/20,5 |
|  | в трудоспособном возрасте | -//- | 8384/63,1 | 9309/62,9 |
|  | старше трудоспособного возраста | -//- | 2682/20,2 | 2457/16,6 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего, | т. м2 общ. пл. | 299,0 | 506,7 |
|  | в том числе: 2-5 эт. | т. м2 общ. пл./% | 175,0/58,5 | 382,3/75,4 |
|  | 1 эт. усадебный | т. м2 общ. пл./% | 124,0/41,5 | 124,4/24,6 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство | т. м2 общ. пл. | - | 207,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 4-5 этажн. | -//- | - | 130,7 |
|  | 2-3 этажн. | -//- | - | 77,0 |
| 3.3. | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 22,5 | 34,2 |
| 3.4. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 73,5 | 100,0 |
|  | канализацией | % | 73,5 | 100,0 |
|  | газоснабжением | % | 82,7 | 100,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего, | мест | 700 | 790 |
|  | на 1000 чел | -//- | 52 | 53 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего, | мест | 1911 | 2071 |
|  | на 1000 чел. | -//- | 144 | 140 |
| 4.3. | Больницы – всего | коек | 180 | 220 |
|  | на 1000 человек | -//- | 14 | 15 |
| 4.4. | Поликлиники – всего | пос/см | 300 | 350 |
|  | на 1000 человек | -//- | 23 | 24 |
| 4.5. | Предприятия торговли – всего, | м2 торг. пл. | 6887 | 6887 |
|  | на 1000 человек | -//- | 519 | 465 |
| 4.6. | Предприятия общественного питания – всего, | пос. мест | 909 | 909 |
|  | на 1000 человек | -//- | 69 | 61 |
| 4.7. | Предприятия бытового обслуживания – всего, | раб. мест | 48 | 92 |
|  | на 1000 человек | -//- | 4 | 6 |
| 4.8. | Учреждения культуры – всего, | мест | 750 | 750 |
|  | на 1000 человек | -//- | 57 | 51 |
| 4.9. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 площ. пола | 1550 | 1550 |
|  | на 1000 человек | -//- | 117 | 105 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность улиц и дорог – всего | км | 49,775 | 58,7 |
|  | в т.ч.: протяженность УДС с твердым покрытием | -//- | 39,125 | 44,2 |
| 6. | Инженерная инфраструктура. |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего | м3/сут. | 2259,44 | 6200,0 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | т. м3/сут. | - | 7,44 |
| 6.2. | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | т. м3/сут. | 2,67 | 4,12 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений | т. м3/сут. | 7200 | 7200 |
| 6.3. | Электроснабжение. |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии | кВт. | - | 7538,3 |
| 6.4. | Теплоснабжение. |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/ч | - | 90,0 |
| 6.5. | Газоснабжение. |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа -всего | млн. м3/год. | - | 33,0 |

Приложение.

# Footnotes

( по данным паспорта муниципального образования

( по данным паспорта муниципального образования

( по данным паспорта муниципального образования